| CAS AEV/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO-VISTORIA ANV AEV RBHA/RBAC |
| --- | --- |

Nome do INSPAC em formação/Credencial No:

Nome do Instrutor/Credencial No:

Empresa:

Aeronave:      Fabricante:      Modelo:      N/S:

Local:       Data:

1 – OBJETIVO: Esta CAS tem o objetivo fundamental instruir o INSPAC em formação sobre a realização de vistorias de aeronaves à luz do RBHA/RBAC 91 para a emissão de Autorização Especial de Voo (AEV).

2 – CONCEITOS DE INSTRUÇÃO – Todas as instruções serão avaliadas pelo instrutor e para cada item da instrução deverá ser emitido um conceito. Os conceitos estão assim definidos:

Deficiente (D),

Satisfatório (S),

Excelente (E) e

Não Avaliado (N/Av).

Na coluna referente ao conceito (C) deve ser colocado pelo instrutor o conceito atribuído ao item da instrução. Os conceitos D, E e N/Av devem ser justificados individualmente pelo instrutor. Nas recomendações, o instrutor deverá incluir seu parecer "favorável" ou "desfavorável" à conclusão da CAS.

3 – APLICABILIDADE – Quando não for possível a aplicabilidade do conteúdo de qualquer item desta CAS no momento da vistoria, por razões da natureza específica dos seus objetivos, o assunto deverá ser enfocado pelo instrutor de forma teórica e instrutiva, buscando o entendimento e a compreensão do INSPAC em formação.

4 – NOVOS REQUISITOS DA REGULAMENTAÇÃO – Os requisitos modificados ou não-incluídos nesta CAS deverão ser inclusos pelo instrutor e tornarem-se objeto da referida instrução.

| CAS AEV/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO - VISTORIA ANV AEV RBHA/RBAC |
| --- | --- |
| Item | Assunto para Instrução | NA | C |
|  | Parte I – Aceitação da Solicitação |  |  |
| 01 | Requerimento: Deve constar da solicitação: |  |  |
|  | Definição dos propósitos do AEV. [RBAC 21.199(a)(1)]. |  |  |
|  | Lista das modificações de engenharia incorporadas no período de validade do AEV anterior. |  |  |
|  | Lista de BS/DA incorporadas no período de validade do certificado anterior. |  |  |
|  | Manual e registro de manutenção atualizados. |  |  |
|  | Manual de voo atualizado. |  |  |
|  | Sumário de falhas, mau funcionamento e defeitos no período de validade do AEV anterior. |  |  |
|  | Apresentação do número de horas voadas e ciclos de aeronave, motores e Auxiliary Power Unit - APU. Para motor e APU identificar Part Number - PN e Serial Number - SN. |  |  |
|  | A rota proposta para a aeronave. [RBAC 21.199(a)(2)]. |  |  |
|  | A tripulação mínima requerida para operar a aeronave e seu equipamento. [RBAC 21.199(a)(3)]. |  |  |
|  | Motivos pelos quais a aeronave não está conforme com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis. [RBAC 21.199(a)(4)]. |  |  |
|  | Parte II – Verificação Documental |  |  |
| 01 | Declaração de conformidade: Após o voo de produção, deverá ser apresentada uma Declaração de Conformidade (formulário F-300-18) assinada por pessoa autorizada, que ocupe posição de responsabilidade na organização da empresa. [RBAC 21.130]. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves conforme RBAC 21 subparte F. |  |  |
| 02 | Liberação para voo de Produção: deverá ser apresentado um documento emitido pela área de qualidade do fabricante atestando que a aeronave está liberada para a realização dos vôos de produção. |  |  |
| 03 | Amplitude das superfícies de comando: Deverá ser apresentada uma tabela (um registro) das verificações das amplitudes das superfícies de comando. [RBAC 21.127(b)(5)]. NOTA: Aplicável a fabricante que produz aeronaves sob a Subparte F. |  |  |
| 04 | Programa de Manutenção: Verificar se a aeronave está em dia com o programa de manutenção aplicável. |  |  |
| 05 | Componentes com tempo limite de vida: Uma lista atualizada com tempo de utilização disponível de todos os componentes com tempo limite de vidas pertencentes à aeronave, motor e hélice. |  |  |
| 06 | Equipamentos de emergência: Uma lista dos equipamentos de emergência. [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.]. |  |  |
| 07 | Ficha de peso e balanceamento devidamente atualizada. |  |  |
| 08 | Manual de Voo ou de Operações devidamente atualizado. |  |  |
| 09 | Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |  |
| 10 | Diretrizes de Aeronavegabilidade: Fazer uma lista sumária de DA para aeronave, motores, hélices e acessórios por número de DA, assunto, data de cumprimento, método de cumprimento, e tempo/data/ciclos da próxima inspeção. NOTA: Para aeronaves protótipos que já possuem seus modelos produzidos em série, ou seja, o processo de certificação de tipo está concluído, deverão ter as DA aplicáveis ao modelo em produção, incorporadas ao protótipo. |  |  |
|  | Parte III - Inspeção Física |  |  |
| 01 | Pesagem e Balanceamento: A pesagem da aeronave deverá ser acompanhada pelos inspetores do PPI que deverão verificar a confecção do relatório e conferir se a posição do CG está dentro do passeio. [MPR-300]. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves sob a Subparte F. |  |  |
| 02 | Desenhos: fazer inspeção conforme desenhos Master Drawing List - MDL para determinar se o produto se encontra conforme o projeto de tipo. [RBAC 21.123 (b)]. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves sob a Subparte F. |  |  |
| 03 | Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção [RBAC 45.11 /45.13]. Verificar também a placa de aço inox com marcas brasileiras próximo à placa de identificação da aeronave [RBAC 45.30]. NOTA: Quando a aeronave for produzida somente com CT (RBAC 21 Subparte F), o número do COP não poderá estar estampado na placa de identificação. |  |  |
| 04 | Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: Verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |  |
| 05 | Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). |  |  |
| 06 | Calibração da bússola magnética: Verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |  |
| 07 | Equipamento instalado com marcação Technical Standard Order – TSO: verificar conforme AC-20-110 da Federal Aviation Administration - FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). Acessar as TSO na página da FAA na internet. |  |  |
| 08 | Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. |  |  |
| 09 | Equipamentos de emergência: |  |  |
|  | a) Sistema de extinção e detecção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |  |
|  | b) Sistema de detecção de fumaça do lavatório [RBAC 121.308]. |  |  |
|  | c) Máscaras contra fumaça Protective Breathing Equipment - PBE para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade [RBAC 121.337]. |  |  |
|  | d) Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização [RBHA/RBAC 91.211/121.327 e 329/135.89 e 157]. |  |  |
|  | e) Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos [RBHA/RBAC 91.509 e 513 / 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |  |
|  | f) Escorregadeiras e coletes salva vidas quanto à inspeção, testes e tempo limite [RBAC 121.310, 339 e 340]. |  |  |
|  | g) Luzes de emergência internas / externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização [RBHA/RBAC 121.310 / 135.178]. |  |  |
|  | h) Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |  |
|  | i) Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.359 / 135.151]. |  |  |
|  | j) Flight Data Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.343 e 344 / 135.152]. |  |  |
|  | k) Unidades de Comunicação: Teste e calibração (a cada 2 anos) [RBHA/RBAC 91.225 / 121.349 / 135.165]. |  |  |
|  | l) Standby Altimeter: Teste e calibração (a cada 2 anos) [RBHA/RBAC 91.411 / 121.305 e 325 / 135.163]. NOTA: Somente para aeronave certificada para voo via Instrument Flight Rules – IFR. |  |  |
|  | m) Air Data Computer - ADC: Teste e calibração (a cada 2 anos). |  |  |
|  | n) Transponder: teste e inspeção (a cada 2 anos) [RBHA/RBAC 91.215 e 413 / 121.345 / 135.143]. |  |  |
|  | Parte IV - Resultados |  |  |
| 01 | Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |  |
| 02 | Emissão do certificado: após a correção de todas as pendências, elaborar, conferir e enviar para assinatura o certificado. |  |  |

Recomendações e avaliação final do instrutor:

Instrutor:                                      _______________________________________

Nome e Assinatura

INSPAC em formação:                  ________________________________________

Nome e Assinatura

Parecer do responsável pela missão:

LOCAL/DATA:

_________________________________________

Nome e Assinatura - Responsável pela missão

APROVADO:	________________________________________

Nome e Assinatura - Gerente Responsável