| CHECK LIST DE AERONAVEGABILIDADE 121 AUDITORIA DE BASE – EXECUÇÃO DE TAREFAS EXECUÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO (Módulo 3) | AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL Superintendência de Aeronavegabilidade |
| --- | --- |
|  | Satisfatório | Não Satisfatório |
| 3.1. Os dados de voo (no que diz respeito ao registro de cada irregularidade observada antes, durante e após voo, assim como ações corretivas decorrentes de falhas ou mau funcionamento registrados no livro de bordo) estão completos e corretamente preenchidos pela tripulação? (RBAC 121. 701) |  |  |
| 3.2. As tarefas executadas nos cheques de manutenção são as previstas pelo PM, incluindo as tarefas de AGING e as tarefas fora de fase? (RBAC 121.367) |  |  |
| 3.3. Há o registro da liberação da aeronave para voo após a execução dos cheques de manutenção? Os registros de contêm as informações mínimas necessárias para liberação da aeronave? (RBAC 121.709 e RBHA 43.9) |  |  |
| 3.4. Há o registro da liberação da aeronave para voo após a execução de serviço de manutenção, seja por documento de liberação do avião para voo ou adequado registro no livro de manutenção do avião? (RBAC 121.709) |  |  |
| 3.5. Há uma lista atualizada de cada célula, motor, hélice e equipamentos? Existe acesso fácil a esses dados da aeronave atualizados (grandes modificações, reparos e boletins de serviços aplicados, controle de itens com tempo de vida limite)? (RBAC 121.380 e RBAC 121.373) |  |  |
| 3.6. A liberação da aeronave com itens em ACR está de acordo com os procedimentos previstos no MGM/MEL da empresa? (IAC 3507 e RBAC 121.628) |  |  |
| 3.7. Há uma lista de outras pessoas com as quais tem contrato para a execução de qualquer inspeção obrigatória ou manutenção, manutenção preventiva, modificações e reparos, incluindo uma descrição geral desses trabalhos? (RBAC 121.369(a)) |  |  |
| 3.8. O pessoal técnico envolvido na manutenção e liberação da aeronave tem a devida habilitação, qualificação e treinamento para as ações que estão responsáveis? (RBAC 121.371 e 121.709) |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |
| [Reservado] |  |  |