## Slide 1: Análise de Riscos
Gestão da Segurança Operacional
2013

## Slide 2: Gestão de Riscos

## Slide 3: Gestão de Riscos

## Slide 4: Tópicos
Definição de risco
Análise do risco
Gestão do risco
Análise e gestão de riscos complexos
Lista preliminar de perigos
Redução de risco
Estudo de caso

## Slide 5: Tipos de gestão de risco
Risco percebido
Supersentido (sexto sentido)
Laissez Faire / Otimismo
Preocupação / Pessimismo
Conformidade com normas, códigos, regras e inspeções
Correções reativas de falhas
Fornecedores, seguros, etc.
Gestão sistêmica da segurança operacional

## Slide 6: Perguntas …
Qual é o melhor tipo de gestão de risco?
Conformidade com as normas, códigos e regras garante a segurança das operações?

## Slide 7: Definição de risco
Expectativa de perda/insucesso em um intervalo de tempo ou atividade.
Expressão da combinação de severidade do efeito e da probabilidade de ocorrência da perda/insucesso.
Quantificação da taxa de perda/insucesso.
Risco = Severidade X Probabilidade

## Slide 8: Características do risco aeronáutico
Sistemas de organização complexa
Sinergia nas interfaces
Sistemas cooperativos
  Baixa auto-organização
  Alta organização-induzida
Componentes de risco com alta severidade
Envolvimento gerencial
Atividades altamente reguladas
Alto interesse público

## Slide 9: Ciclo da gestão de risco
Definir escopo (pessoal, operação, etc.)
Definir responsabilidade e autoridade
Definir limites de tolerância do risco
Definir todos os perigos de cada atividade
Analisar os riscos de cada perigo
Definir o risco residual excessivo
Confirmar a implementação das correções
Monitorar resultados

## Slide 10: Tipos de Risco
Jurídico
Operacional
Social
Ambiental
Financeiro
Etc.

## Slide 11: Exemplos de escopo
Máquina
Projeto
Manutenção
Procedimentos
Ambiente
Organização interna
Metas
Comunicação
Organização
Treinamento
Defesas
        (Civil Aviation Safety Authority – Australia)
CONTEXTO

## Slide 12: Identificação dos Perigos
Inventário completo
Priorizar operação
Considerar sinergia de perigos em sistemas complexos
Considerar a experiência dos técnicos
Verificar os bancos de dados
Consultar códigos, normas, listas, etc.
Utilizar métodos analíticos
Considerar sistemas, sub-sistemas, configurações, missões, partes, etc.
Definir pontos ou atividades críticas

## Slide 13: Descrição de perigos
Fonte: Atividade ou condição de origem
Mecanismo: Meio ou forma como a fonte pode causar o dano ou perda
Efeito: O dano ou perda que pode ocorrer
Exemplo: Vazamento de gás inerte em um espaço confinado reduz a quantidade de oxigênio e causa asfixia.
Conexão direta com medidas de mitigação

## Slide 14: Tipos de análises
Considera onde, quando ou o que
Análise Preliminar de Perigos
Análise de Perigos de Sistemas
Análise de Perigos de Sub-Sistemas
Análise de Perigos de Operações e de Apoio
Análise de Perigos de Saúde Ocupacional
E outras

## Slide 15: Técnicas analíticas
Considera como realizar a análise
Análise Preliminar de Perigos
Análise de Modo e Efeito de Falhas
Árvore de Falha
Árvore de Eventos
Causa e Efeito
Análise Probabilistica de Risco
Outras

## Slide 16: Lista preliminar de perigos
Definição do escopo da análise
Identificação do intervalo de probabilidade
Definição das fases operacionais
Inclusão dos erros operacionais
Identificação das interfaces
Inclusão dos sub-sistemas
Descrição da origem, mecanismo e efeito
Coerência da severidade e probabilidade
Consideração do risco residual
Inclusão de novos perigos pela mitigação

## Slide 17: Matriz de Risco
Severidade do risco
Probabilidade
do risco
Catastrófico
A
Significativo
C
Pequeno
D
Insignificante
E
Crítico
B
B
Freqüente
5
Ocasional
4
Remoto
3
Improvável
2
Muito improvável
1
5A
5B
5C
5D
5E
4A
4B
4C
4D
4E
3A
3B
3C
3D
3E
2A
2B
2C
2D
2E
1A
1B
1C
1D
1E

## Slide 18: Comportamento do risco

## Slide 19: Nível aceitável de risco (ALARP)
Região não tolerável
Região tolerável
O risco é
inaceitável a qualquer nível
O risco é aceitável baseado na mitigação.
É necessário uma
análise de
custo/benefício.
O risco é
aceitável tal como existe.
A
L
A
R
P
Tão baixo
quanto seja
racionalmente
Praticável

## Slide 20: Nível Aceitável de Risco
Problema: Testes com explosivos com probabilidade de fragmentos, no caso de detonação não intencional, destruirem o transfomador.
Perigo: Detonação não intencional
Tempo de vida do transformador: P= 3 x 10 (-3) / ano
Fundamento: Natureza dos artigos de testes e trabalhos similares
Custo do transformador: 38 x 10 (3)
Custo da barreira de proteção: 7800
Assunção: Intervalo de exposição de 10 anos, Barreira protege totalmente, troca do transformador com down time tolerável, Moeda com com referência de tempo zero

## Slide 21: Cálculos de tolerância - ALARP
Probabilidade de perda do transformador:
P = Probabilidade Anual x intervalo de exposição
P = (3 x 10-3 / ano) x 10 anos = 3 x 10 -2
Valor da razão de perda = Probabilidade x Severidade
(3 x 10 -2) x (38 x 10 3 ) = 1.140,00
As medidas corretivas devem custar menos
que 1.140,00

## Slide 22: Exemplos
Probabilidade de sucesso mínimo aceitável
Probabilidade máxima
de tolerância da falha
Menor valor de sucesso,
Considerando probabilidade de falha e custo operacional
RISCO ASSUMIDO
Considerado frota operacional

## Slide 23: Redução de risco

## Slide 24: Como avaliar severidade
Experiência no sistema ou em similares
Analizar, sintetizar e simular
Utilizar dados dos fabricantes
Expressar quantitativamente a probabilidade
Definir pontos críticos
Probabilidade deve estar acompanhada da exposição.

## Slide 25: Como avaliar probabilidade
Analítica: Baseado em física do processo
Estatística: Baseado em dados atuariais de casos
similares
Subjetiva: Julgamento de técnicos
Probabilidade: Técnicas de análise operacional
(Árvore de falhas, árvore de eventos, etc.)

## Slide 26: Por que aceitamos o risco?
Não sabemos que existe
O risco é insignificante
Quando entendemos que o resultado compensa o risco
Potencial de Ganho > Potencial de Perda

## Slide 27: Falhas comuns
Analista único
Fator Humano
Metodologia única
Considerar a lista de perigos completa
Ignorar possíveis cenários
Definição do escopo

## Slide 28: Solucionando conflitos de análises
Incluir técnicos especializados na equipe
Usar dados de confiabilidade do fabricante
Consultar pessoas que já trabalharam
Considerar a curva de probabilidade superior
Considerar a curva de severidade superior

## Slide 29: Definição da tolerância ao risco
Gestor do Sistema
Baseado em
  Argumentos legais
  Dados atuariais
  Estatística de seguros
  Políticas corporativas
  Consenso da industria
  Opinião de técnicos
  Estudos de custo x benefício

## Slide 30: Estudo de caso
*Condições de pista molhada
Fonte: Relatório Final - CENIPA
Peso de Pouso | Reversores | Spoilers | Parada Total*
63,5 t | Ambos utilizados | Ambos utilizados | 1 265 m
63,5 t | Ambos não utilizados | Ambos utilizados | 1 332 m
63,5 t | Ambos não utilizados | Ambos inoperantes | 1 998 m
(Comprimento de pista disponível: 1880 metros)

## Slide 31
Obrigado