LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE VOO EXPERIMENTAL (CAVE)

| MARCAS: | FABRICANTE: |
| --- | --- |
| MODELO: | NÚMERO DE SÉRIE: |
| OPERADOR: | CAT. REGISTRO: |
| PARTE A: ACEITAÇÃO DA SOLICITAÇÃO | STATUS |
| Requerimento: Deve constar da solicitação: |  |
| Definição dos propósitos do CAVE. [RBAC 21.193(a)]. |  |
| Lista das modificações de engenharia incorporadas no período de validade do CAVE anterior. |  |
| Configuração dos softwares que controlam os sistemas críticos da aeronave. |  |
| Lista de BS/DA incorporadas no período de validade do certificado anterior. |  |
| Desenhos atualizados de definição do interior da aeronave. |  |
| Propostas de limitações operacionais. |  |
| Manual e registro de manutenção atualizados. |  |
| Manual de voo atualizado. |  |
| Sumário dos Ensaios em Voo e Solo executados no período do CAVE anterior. |  |
| Sumário de falhas, mau funcionamento e defeitos no período de validade do CAVE / anterior. |  |
| Apresentação do número de horas voadas e ciclos de aeronave, motores e Auxiliary Power Unit - APU. Para motor e APU identificar Part Number - PN e Serial Number - SN. |  |
| PARTE B: VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | STATUS |
| Programa de Manutenção: Verificar se a aeronave está em dia com o programa de manutenção aplicável. |  |
| Componentes com tempo limite de vida: Uma lista atualizada com tempo de utilização disponível de todos os componentes com tempo limite de vidas pertencentes à aeronave, motor e hélice. |  |
| Equipamentos de emergência: Uma lista dos equipamentos de emergência. [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.]. |  |
| Prototype Operational Limitation devidamente atualizada (POL). |  |
| Ficha de peso e balanceamento devidamente atualizada. |  |
| Manual de Voo ou de Operações devidamente atualizado. |  |
| Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |
| PARTE C: INSPEÇÃO FÍSICA | STATUS |
| 1. Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção [RBAC 45.11 /45.13]. Verificar também a placa de aço inox com marcas brasileiras próximo à placa de identificação da aeronave [RBAC 45.30]. NOTA: Quando a aeronave for produzida somente com CT (RBAC 21 Subparte F), o número do COP não poderá estar estampado na placa de identificação. |  |
| 2. Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: Verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |
| 3. Placa: Verificar a existência de uma placa com a palavra “EXPERIMENTAL” próximo à porta de entrada [RBAC 45.17]. |  |
| 4. Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). |  |
| 5. Calibração da bússola magnética: Verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus [RBHA/RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |
| 6. Equipamento instalado com marcação Technical Standard Order – TSO: verificar conforme AC-20-110 da Federal Aviation Administration - FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). Acessar as TSO na página da FAA na internet. |  |
| 7. Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. |  |
| 8. Equipamentos de emergência: |  |
| a) Sistema de extinção e detecção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |
| b) Sistema de detecção de fumaça do lavatório [RBAC 121.308]. |  |
| c) Máscaras contra fumaça Protective Breathing Equipment - PBE para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade [RBAC 121.337]. |  |
| d) Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização [RBHA/RBAC 91.211/121.327 e 329/135.89 e 157]. |  |
| e) Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos [RBHA/RBAC 91.509 e 513 / 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |
| f) Escorregadeiras e coletes salva vidas quanto à inspeção, testes e tempo limite [RBAC 121.310, 339 e 340]. |  |
| g) Luzes de emergência internas / externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização [RBHA/RBAC 121.310 / 135.178]. |  |
| h) Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |
| i) Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.359 / 135.151]. |  |
| j) Flight Data Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.343 e 344 / 135.152]. |  |
| PARTE D: RESULTADOS | STATUS |
| 1. Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |
| LOCAL: | DATA: |
| INSPAC/RC - NOME E NÚMERO DA CREDENCIAL: | ASSINATURA: |
| INSPAC/RC - NOME E NÚMERO DA CREDENCIAL: | ASSINATURA: |