|  | LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE VOO – AEV |
| --- | --- |
| Aeronave |
| Marcas | Modelo | Número de Série | Cat. Registro |
| Fabricante | Operador |
| PARTE A – Aceitação do Requerimento |
| Requerimento: Deve constar da solicitação: |  |
| Definição dos propósitos da AEV. [RBAC 21.199(a)(1)]. |  |
| Lista das modificações de engenharia incorporadas no período de validade da AEV anterior. |  |
| Lista de BS/DA/AD incorporadas no período de validade do certificado anterior. |  |
| Manual e registro de manutenção atualizados. |  |
| Manual de voo atualizado. |  |
| Sumário de falhas, mau funcionamento e defeitos no período de validade da AEV anterior. |  |
| Apresentação do número de horas voadas e ciclos de aeronave, motores e Auxiliary Power Unit - APU. Para motor e APU identificar Part Number - PN e Serial Number - SN. |  |
| A rota proposta para a aeronave. [RBAC 21.199(a)(2)]. |  |
| A tripulação mínima requerida para operar a aeronave e seu equipamento. [RBAC 21.199(a)(3)]. |  |
| Motivos pelos quais a aeronave não está conforme os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis. [RBAC 21.199(a)(4)]. |  |
| PARTE B – Verificação Documental |
| Declaração de conformidade: Após o voo de produção, deverá ser apresentada uma Declaração de Conformidade (formulário F-300-18) assinada por pessoa autorizada, que ocupe posição de responsabilidade na organização da empresa. [RBAC 21.130]. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves conforme RBAC 21 Subparte F. |  |
| Liberação para voo de Produção: deverá ser apresentado um documento emitido pela área de qualidade do fabricante atestando que a aeronave está liberada para a realização dos voos de produção. |  |
| Amplitude das superfícies de comando: Deverá ser apresentada uma tabela (um registro) das verificações das amplitudes das superfícies de comando. [RBAC 21.127(b)(5)]. NOTA: Aplicável a fabricante que produz aeronaves conforme RBAC 21 Subparte F. |  |
| Programa de Manutenção: Verificar se a aeronave está em dia com o programa de manutenção aplicável (aplicável somente às renovações da AEV). |  |
| Componentes com tempo limite de vida: Uma lista atualizada com tempo de utilização disponível de todos os componentes com tempo limite de vidas pertencentes à aeronave, motor e hélice. |  |
| Equipamentos de emergência: Uma lista dos equipamentos de emergência [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.], conforme aplicável. |  |
| Ficha de peso e balanceamento devidamente atualizada. |  |
| Manual de Voo ou de Operações devidamente atualizado. |  |
| Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |
| Diretrizes de Aeronavegabilidade: Fazer uma lista sumária de DA/AD para aeronave, motores, hélices e acessórios por número de DA/AD, assunto, data de cumprimento, método de cumprimento, e tempo/data/ciclos da próxima inspeção. NOTA: Para aeronaves protótipos que já possuem seus modelos produzidos em série, ou seja, o processo de certificação de tipo está concluído, deverão ter as DA/AD aplicáveis ao modelo em produção, incorporadas ao protótipo. |  |
| PARTE C – Inspeção Física |
| Pesagem e Balanceamento: A pesagem da aeronave deverá ser acompanhada pelos inspetores da ANAC, que deverão verificar a confecção do relatório e conferir se a posição do CG está dentro do passeio. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves sob a Subparte F. |  |
| 2. Desenhos: fazer inspeção conforme desenhos aprovados, conforme lista aprovada para o projeto, para determinar se o produto se encontra conforme o projeto de tipo. [RBAC 21.123 (a)]. NOTA: Item aplicável ao fabricante que produz aeronaves sob a Subparte F. |  |
| 3. Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção [RBAC 45.11 /45.13]. Verificar também a placa de aço inox com marcas brasileiras próximo à placa de identificação da aeronave [RBAC 45.30]. NOTA: Quando a aeronave for produzida somente com CT (RBAC 21 Subparte F), o número do COP não poderá estar estampado na placa de identificação. |  |
| 4. Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: Verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |
| 5. Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Tipo da Aeronave. |  |
| 6. Calibração da bússola magnética: Verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |
| 7. Equipamento instalado com marcação Technical Standard Order – TSO: verificar no site da Federal Aviation Administration - FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). |  |
| 8. Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. |  |
| 9. Equipamentos de emergência: |  |
| a) Sistema de extinção e detecção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBAC 91.513]. |  |
| b) Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização [RBAC 91.211]. |  |
| c) Equipamento de sobrevivência, kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos [RBAC 91.513]. |  |
| d) Emergency Localizer Transmitter - ELT: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.205 e 207(c) e (d)] |  |
| e) Cockpit Voice Recorder: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.409]. |  |
| f) Flight Data Recorder: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.409]. |  |
| g) Standby Altimeter: Teste e calibração (a cada 2 anos) [RBAC 91.409 e 91.411]. NOTA: Somente para aeronaves certificadas para voos IFR - Instrument Flight Rules. |  |
| h) Transponder: teste e inspeção (a cada 2 anos) [RBAC 91.409 e 91.413]. |  |
| PARTE D – Finalização |
| 10. Equipamentos de emergência: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 (Relatório de Inspeção) e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |
| Local | Data |
| Nome, SIAPE ou credencial e assinatura do Inspetor/PC: | Nome, SIAPE ou credencial e assinatura do Inspetor/PC: |

LEGENDA:     OK – SATISFATÓRIO      NA – NÃO APLICÁVEL       NC – NÃO CONFORME