LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE PARA AERONAVES RECÉM-FABRICADAS (CAARF)

| MARCAS: | FABRICANTE: |
| --- | --- |
| MODELO: | NÚMERO DE SÉRIE: |
| OPERADOR: | CAT. REGISTRO: |
| PARTE A: ACEITAÇÃO DO REQUERIMENTO | STATUS |
| 1. Requerimento: O requerimento (F-100-06) deve estar acompanhado de: |
| Uma declaração de conformidade para produto novo, que não tenha sido fabricado segundo um COP (formulário F-300-18). [RBAC 21.327 (f)(1) / RBAC 21.130]. |  |
| 2. Providências do Inspetor: |
| Consultar o coordenador do processo de certificação de tipo a respeito de quais verificações específicas devam ser feitas na aeronave. |  |
| Preparar a lista de diretrizes de aeronavegabilidade, nacionais e estrangeiras, aplicáveis à aeronave, motor e hélice. |  |
| Consultar a situação técnica da aeronave junto ao RAB. |  |
| Verificar se há CST/STC, modificações e/ou grandes reparos incorporados, se aplicável. |  |
| Providenciar a especificação de tipo do produto. |  |
| Providenciar listagem atualizada das ordens de engenharia aprovadas e incorporadas na aeronave (consultar o PHT). |  |
| Verificar a versão atualizada do Manual de Voo/Operações (consultar PHT). |  |
| Verificar se o Requerimento (F-100-06) está com todos os campos aplicáveis preenchidos corretamente. |  |
| Providenciar as etiquetas para registro da vistoria nas cadernetas de célula, motor e hélice. |  |
| PARTE B: VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | STATUS |
| Requerimento: O requerente deve apresentar no ato da vistoria o requerimento (F-100-06) original com informações atualizadas, juntamente com a carta original de solicitação de vistoria. |  |
| Histórico de Manutenção - Verificar documentação e rastreabilidade de manutenções, reparos e modificações.(Somente aplicável a aeronave que foi submetida a programa de conservação ou com CAARF vencido). |  |
| Modificações e Reparos: Lista de todos os boletins de serviço, cartas de serviço, reparos e/ou modificações maiores. [RBAC 21.327(e)(6)]. NOTA: Verificar o Registro primário de todos os reparos/modificações maiores e incorporação de CST (caso aplicável). |  |
| Diretrizes de Aeronavegabilidade: Lista sumária de DA/AD para aeronave, motores, hélices e acessórios por número de DA/AD, assunto, data de cumprimento, método de cumprimento, e tempo/data/ciclos da próxima inspeção exigida. [RBAC 21.327(e)(4)]. NOTA: - Verificar o Registro primário de todas as DA /AD. [IAC 3142]. - Empresas que operam pelo RBHA/RBAC 121/135, um modo de aplicação e registro das DA/AD alternativo pode ser definido no Manual Geral de Manutenção - MGM. |  |
| Componentes controlados e com tempo limite de vida: conforme estabelecida na Especificação de Tipo (TCDS), seção de limitações dos manuais de manutenção do fabricante. Uma lista com condição de manutenção atualizada de todos os componentes controlados e partes com tempo limite de vida da aeronave, motor e hélice. NOTA: Com tempo/ciclos atuais, tempo/ciclos remanescentes e tempo/ciclo máximo limite permitido por fabricante. A lista deve ser assinada, datada e aprovada por pessoa ou setor que aprova a inspeção exigida. |  |
| Uma lista dos equipamentos de emergência: [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.]. NOTA: Verificar se os dados fornecidos estão conforme os requisitos, ou conforme manual do fabricante, ou conforme manual de manutenção aprovado. |  |
| Itens de série da aeronave: Lista refletindo os equipamentos/componentes instalados na aeronave por nome, PN e S/N. |  |
| Relatório de peso e balanceamento: |  |
| Referente à última pesagem efetiva, acompanhado da planta baixa da aeronave na configuração que foi realizada a pesagem, as variações do peso básico e balanceamento (carta “C”) e lista de equipamentos básicos da aeronave (carta “A”). . NOTA: Em caso de recálculo, a respectiva ficha deverá ser anexada ao relatório. |  |
| Manual de Voo ou de Operações, MEL e Check List: Conforme Especificação de Tipo (TCDS) atualizada. Deve incluir todo suplemento requerido para alterações de aeronave. (Ex: aviônicos adicionais, instrumentação, motor diferente, STC, etc.). [RBAC 21.327(e)(8)]. |  |
| Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |
| Manual de Manutenção: Deve ser apresentado um manual de manutenção desde que seja requerido pelos RBHA/RBAC aplicáveis. [RBAC 21.327(e)(3) / RBAC 21.50]. |  |
| Certificados de exportação: Deverão ser apresentados os certificados dos grandes componentes (motor, hélice e APU), dos itens TSO e dos componentes recebidos de fabricantes aprovados. [RBAC 21.502 ]. |  |
| Voo de Produção: Analisar a liberação para o voo de produção e o respectivo relatório de voo. |  |
| Seguro da Aeronave: Verificar a validade da Apólice de seguro ou do Certificado individual de seguro. |  |
| Certificados de Conformidade: O fabricante deve declarar a conformidade da aeronave, produção / montagem dos motores e hélice, e equipamentos de navegação / comunicação. |  |
| Cadernetas: Verificar as cadernetas (célula, motor e hélice) quanto aos registros de operação, manutenção e componentes controlados conforme RBHA/RBAC aplicável. [ IAC 3152]; e Registrar a VTI para emissão de CAARF, nas cadernetas de célula, motor e hélice, após o término da mesma, em local apropriado; |  |
| Laudos de Vistoria: Deverão ser preenchidos os laudos de Vistoria de Aeronave e de Exame de Estação, e a Ficha de Instrumentos e Equipamentos de Voo, conforme RBHA/RBAC Aplicável. |  |
| Relatório Final de Inspeção: Deverão ser apresentados, conforme aplicável, registros de testes e medições realizadas durante a produção da aeronave, tais como: Simetria e alinhamento, regulagem de deflexão das superfícies de comando, calibração de bússola, teste do sistema de combustível, montagem de hélice, teste do motor, teste do sistema elétrico / eletrônico, etc. |  |
| Itens TSO e recebidos de fabricantes aprovados: Verificar a existência, se aplicável, de Certificado de Liberação Autorizada (TAG) para os referidos itens. [RBAC 21.502]. |  |
| PARTE C: INSPEÇÃO FÍSICA | STATUS |
| Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção. [RBAC 45.11 /45.13] |  |
| Placa de marcas de matrícula: verificar a placa de aço inox com as marcas brasileiras, que deve estar localizada próximo à placa de identificação da aeronave. [RBAC 45.30] |  |
| Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |
| Placas internas e externas: verificar a existência de todas as placas de identificação das saídas de emergência, de instruções de abertura e fechamento das portas (carga e passageiros) e de instruções do sistema de abastecimento de combustível. [RBHA/RBAC 91.9 / 121.310 / 135.178] |  |
| Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação marcadas nos instrumentos estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). |  |
| Calibração da bússola magnética: verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus. [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |
| Equipamento instalado com marcação TSO: verificar conforme AC-20-110 FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). |  |
| Estado geral da aeronave: verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. NOTA: detalhar inspeção de acordo com RBHA/RBAC 43 “Apêndice D”. |  |
| Configuração interna: verificar conforme layout aprovado ou conforme manual de voo / operações; e verificar a configuração do painel de instrumentos conforme aprovação. |  |
| Check Operacional (caso o inspetor julgar necessário): verificar o bom funcionamento do grupo moto-propulsor; verificar e testar os sistemas de comunicação e de navegação; e verificar e testar qualquer outro sistema, equipamento ou instrumento instalado na aeronave. |  |
| 11. Equipamentos de emergência: |
| Sistema de extinção e detecção de fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |
| Sistema de detecção de fumaça do lavatório. [RBAC 121.308]. |  |
| Máscaras contra fumaça (PBE) para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade. [RBAC 121.337]. |  |
| Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização. [RBHA/RBAC 91.211 / 121.327 e 329 / 135.89 e 157]. |  |
| Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos. [RBHA/RBAC 91.509 e 513/ 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |
| Escorregadeiras e coletes salva-vidas, quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBAC 121.310,339 e 340]. |  |
| Luzes de emergência internas/externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização. [RBHA/RBAC 121.310 / 135.178]. |  |
| Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria. [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |
| Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.359/135.151]. |  |
| Flight Data Recorder: Substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.343 e 344/135.152]. |  |
| Unidades de Comunicação: Teste e calibração (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.225 / 121.349 / 135.165]. |  |
| Standby Altimeter: Teste e calibração (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.411/121.305 e 325/135.163]. |  |
| Air Data Computer - ADC: Teste e calibração (a cada 2 anos). |  |
| Transponder: teste e inspeção (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.215 e 413 / 121.345 / 135.143]. |  |
| PARTE D: RESULTADOS | STATUS |
| Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |
| Fechar (assinar e datar) a parte III do requerimento após a emissão do certificado. |  |
| LOCAL: | DATA: |
| INSPAC/RC - NOME E NÚMERO DA CREDENCIAL: | ASSINATURA: |
| INSPAC/RC - NOME E NÚMERO DA CREDENCIAL: | ASSINATURA: |