| F-100-82-4 | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL – DIRIGÍVEIS |
| --- | --- |

|  | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE MANUTENÇÃO APLICÁVEL A DIRIGÍVEIS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 PROCESSO H3 |

| 2. AERONAVE |
| --- |
| FABRICANTE/ CONSTRUTOR | MODELO | N° DE SÉRIE | CME N° | MATRÍCULA |

3. REQUERENTE (nome, endereço e telefone)

4. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

4.1 Antes de iniciar a inspeção:

4.1.1 Remover ou abrir todas as carenagens, janelas de inspeção e portas de acesso; e

4.1.2 Limpar cuidadosamente a aeronave.

4.2 Assinalar com “X” a opção correspondente a “OK”, “NA” (não aplicável), ou “I” (insatisfatória);

4.3 Rubricar todas as folhas, datar e assinar na Seção 11.

| 5. INSPEÇÃO |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 5.1 SISTEMA DE AMARRAÇÃO |
| 5.1.1 Cabos, linhas, fitas, etc., quanto a: | OK | NA | I |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - resistência |  |  |  |
| - integridade |  |  |  |
| 5.1.2 Fixações (presilhas, parafusos, ferragens em geral), quanto a: | OK | NA | I |
| - danos causados por atrito |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - aperto adequado |  |  |  |
| 5.1.3 Partes móveis, quanto a: | OK | NA | I |
| - funcionamento e posicionamento corretos |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - lubrificação |  |  |  |
| 5.2 GÔNDOLA |
| 5.2.1 Revestimento, quanto a: | OK | NA | I |
| - deterioração, corrosão |  |  |  |
| - descolamento |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - rebitagem incorreta ou defeituosa |  |  |  |
| - rasgos/costuras defeituosas |  |  |  |
| 5.2.2 Estrutura, quanto a: | OK | NA | I |
| - deterioração, corrosão |  |  |  |
| - descolamento |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - rebitagem incorreta ou defeituosa |  |  |  |
| - ovalizações em furos/fixações |  |  |  |
| 5.2.3 Fixação gôndola/envelope (cabos, parafusos, presilhas, ferragens em geral, etc.) quanto a: | OK | NA | I |
| - danos causados por atrito |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - ovalizações, folgas |  |  |  |
| - integridade dos reforçadores nos pontos de fixação |  |  |  |
| - aperto adequado |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |

| 5.3 ENVELOPE |
| --- |
| 5.3.1 Material do envelope, quanto a: | OK | NA | I |
| - furos |  |  |  |
| - rasgos |  |  |  |
| - abrasão |  |  |  |
| - porosidade |  |  |  |
| - resistência |  |  |  |
| - condições das costuras |  |  |  |
| - condições das vedações |  |  |  |
| - condições das fitas/cintas/painéis de reforço |  |  |  |
| 5.3.2 Sistema de controle de pressão do gás | OK | NA | I |
| - cabos de comando, quanto a: |  |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - condições das fixações nos terminais |  |  |  |
| - roçamento ou interferência |  |  |  |
| - atrito excessivo nas passagens e guias |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| - esgarçamento, fios partidos, etc. |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |
| - válvulas de controle, quanto a: |  |
| - condições gerais de funcionamento |  |  |  |
| - integridade |  |  |  |
| - roldanas, polias, esticadores, molas, ferragens em geral, etc. quanto a: |  |
| -posicionamento correto |  |  |  |
| - fixações |  |  |  |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - danos causados por atrito |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |
| - alinhamento das roldanas com os cabos |  |  |  |
| - existência de guardas nas roldanas |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| - painéis de alívio do gás, quanto a: |  |
| - posicionamento correto |  |  |  |
| - condições gerais |  |  |  |
| - indicadores de pressão do gás, quanto a: |  |
| -indicação correta |  |  |  |
| - calibração/afeição |  |  |  |
| 5.4 BALONETE DE AR |
| 5.4.1 Material do balonete, quanto a: | OK | NA | I |
| - furos |  |  |  |
| - rasgos |  |  |  |
| - abrasão |  |  |  |
| - porosidade |  |  |  |
| - resistência |  |  |  |
| - condições das costuras |  |  |  |
| - condições das vedações |  |  |  |
| - condições das fitas/cintas/painéis de reforço |  |  |  |
| 5.4.2 Sistema de controle da pressão do ar | OK | NA | I |
| - cabos de comando, quanto a: |  |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - condições das fixações nos terminais |  |  |  |
| - roçamento ou interferência |  |  |  |
| - atrito excessivo nas passagens e guias |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| - esgarçamento, fios partidos, etc. |  |  |  |
| - válvulas de controle, quanto a: |  |
| - condições gerais de funcionamento |  |  |  |
| - integridade |  |  |  |
| - roldanas, polias, esticadores, molas, ferragens em geral, etc. quanto a: |  |
| -posicionamento correto |  |  |  |
| - fixações |  |  |  |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - danos causados por atrito |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |
| - alinhamento das roldanas com os cabos |  |  |  |
| - existência de guardas nas roldanas |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| - sistema de entrada de ar |  |  |  |
| - dutos e conexões, quanto a: |  |  |  |
| - posicionamento correto |  |  |  |
| - fixações/suportes |  |  |  |
| - torções |  |  |  |
| - vazamentos |  |  |  |
| - obstruções |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| - fans do balonete, quanto a: |  |  |  |
| - condições gerais de funcionamento |  |  |  |
| - fixações |  |  |  |
| - indicadores de pressão do ar, quanto a: |  |  |  |
| - indicação correta |  |  |  |
| - calibração/aferição |  |  |  |
| 5.5 SUPERFÍCIES DE COMANDO |
| 5.5.1 Revestimento, quanto a: | OK | NA | I |
| - deterioração, corrosão |  |  |  |
| - descolamento |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - rebitagem incorreta ou defeituosa |  |  |  |
| - rasgos/costuras defeituosas |  |  |  |
| 5.5.2 Estrutura, quanto a: | OK | NA | I |
| - deterioração, corrosão |  |  |  |
| - descolamento |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - rebitagem incorreta ou defeituosa |  |  |  |
| - ovalizações em furos/fixações |  |  |  |
| 5.5.3 Sistemas das superfícies de comando, quanto a: | OK | NA | I |
| - suavidade e facilidade de operação |  |  |  |
| - folgas excessivas nas articulações, guinhois, etc. |  |  |  |
| - limpeza das articulações (isentas de poeira, lama, areia, etc.) |  |  |  |
| - desgaste ou folga nos batentes |  |  |  |
| - esgarçamento, fios partidos, etc., nos cabos de comando |  |  |  |
| - remontagem dos cabos no flange das roldanas |  |  |  |
| - alinhamento das roldanas com os cabos |  |  |  |
| - existência de guardas nas roldanas |  |  |  |
| - frenagem dos esticadores |  |  |  |
| - atrito excessivo nas passagens e guias dos cabos de comando |  |  |  |
| - roçamento ou interferência entre cabos de comando |  |  |  |
| - roçamento ou interferência entre hastes de comando |  |  |  |
| - indícios de corrosão nos cabos de comando |  |  |  |
| - existência de proteção interna nos tubos “push-pull”, de torção, etc. |  |  |  |
| - extensão da penetração das extremidades rosqueadas dos tubos nas fixações (verificar através do furo passa/não-passa) |  |  |  |
| - deterioração, folga, atrito excessivo de comando nos cabos teleflex |  |  |  |
| - lubrificação adequada dos mancais dos apoios dos tubos de comando (de torção, etc) |  |  |  |
| - frenagem de pinos, parafusos, eixos e outros elementos essenciais à operação segura |  |  |  |
| - existência de porca castelo contrapinada nos parafusos-eixo de roldanasou pares móveis que possuem mancais de rolamento |  |  |  |
| 5.5.4 Deflexões das seguintes superfícies de comando, quanto a: | OK | NA | I |
| - estabilizador horizontal |  |  |  |
| - profundor |  |  |  |
| - compensador do profundor |  |  |  |
| - leme de direção |  |  |  |
| - compensador do leme de direção |  |  |  |
| 5.6 TREM DE POUSO |
|  | OK | NA | I |
| - empenos, rachaduras, trincas, sinais de corrosão, desgastes excessivo, operação imprópria |  |  |  |
| - condição dos amortecedores |  |  |  |
| - condição dos pneus |  |  |  |

| 5.7 GRUPO MOTO-PROPULSOR |
| --- |
| 5.7.1 Compartimento do motor, quanto a: | OK | NA | I |
| - vazamento de óleo, combustível e/ou fluído hidráulico |  |  |  |
| - atrito entre as linhas dos sistemas de óleo, combustível, hidráulico, etc |  |  |  |
| - atrito entre a fiação do sistema elétrico e tubulações do sistema de combustível |  |  |  |
| - posicionamento e fixação das linhas e tubulações dos sistemas de óleo, combustível, fluído hidráulico e elétrico |  |  |  |
| - fixação de acessórios |  |  |  |
| - situação dos filtros de ar, combustível e óleo |  |  |  |
| - torque inadequado de parafusos, porcas, etc |  |  |  |
| - existência de sistema de refrigeração dos magnetos |  |  |  |
| - existência de sujeira, partículas metálicas ou outros materiais estranhos nos drenos e filtros |  |  |  |
| - rachaduras, falhas e/ou trincas nos defletores |  |  |  |
| 5.7.2 Sistema de alimentação de combustível, quanto a: | OK | NA | I |
| - vazamentos, fixação, estado geral do tanque de combustível |  |  |  |
| - situação da “pêra” e demais partes do sistema de combustível quanto a ressecamento, degradação, etc. |  |  |  |
| - condição de funcionamento da bomba de combustível |  |  |  |
| 5.7.3 Tubulação de escape, quanto a: | OK | NA | I |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - vazamentos |  |  |  |
| - soldagem defeituosa |  |  |  |
| - fixação inadequada |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.7.4 Carenagens dos motores, quanto a: | OK | NA | I |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - refrigeração inadequada |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.7.5 Berços dos motores, quanto a: | OK | NA | I |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| - folga nas fixações (motor/berço, berço/gôndola) |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| - montagem incorreta (posicionamento, alinhamento, etc.) |  |  |  |
| - estado dos coxins |  |  |  |
| 5.7.6 Sistema de rotação dos motores, quanto a: | OK | NA | I |
| - liberdade de operação dos dispositivos de comandos |  |  |  |
| - lubrificação das partes móveis |  |  |  |
| - condições gerais de funcionamento |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.7.7 Motores, conforme orientação dos seus fabricantes, quanto a: | OK | NA | I |
| - troca de óleo/lubrificação |  |  |  |
| - limpeza/descarbonização |  |  |  |
| - inspeção e troca, se necessário, de velas e platinado |  |  |  |
| - anéis, pistões, válvulas |  |  |  |
| - folga nos mancais |  |  |  |
| - vazamentos pelas juntas do cárter e/ou cabeçote |  |  |  |
| - regulagem de: |  |
| - magnetos |  |  |  |
| - ponto de ignição/válvula rotativa |  |  |  |
| - carburador |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.7.8 Caixas de redução, quanto a: | OK | NA | I |
| - lubrificação/vazamentos |  |  |  |
| - rachaduras, falhas, trincas |  |  |  |
| 5.7.9 Hélices, quanto a: | OK | NA | I |
| - diâmetro fora do especificado/folga em relação a fuselagem e ao solo |  |  |  |
| - mossas, amassamentos, etc., nas pás |  |  |  |
| - frenagem inadequada do cubo |  |  |  |
| - rachaduras, falhas e trincas |  |  |  |
| - torque inadequado de parafusos, porcas, etc. |  |  |  |
| - descolamento |  |  |  |
| - estado geral e fixação da blindagem do bordo de ataque |  |  |  |
| - operação imprópria, montagem inadequada e regulagem defeituosa dos mecanismos de controle |  |  |  |
| -outras verificações |  |  |  |

| 5.7.10 Comandos do motor, quanto a: | OK | NA | I |
| --- | --- | --- | --- |
| - operação imprópria, montagem inadequada e regulagem defeituosa |  |  |  |
| - folgas excessivas |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.7.11 Condições de funcionamento da Unidade de Potência Auxiliar, conforme orientação do seu fabricante: |  |  |  |
| 5.8 SISTEMA ELÉTRICO |
| 5.8.1 Cablagem e fiação, quanto a: | OK | NA | I |
| - bitolas inadequadas |  |  |  |
| - fixação insegura |  |  |  |
| - posicionamento |  |  |  |
| 5.8.2 Instalação de bateria, quanto a: | OK | NA | I |
| - desimpedimento do sistema de ventilação |  |  |  |
| - desimpedimento do sistema de drenagem |  |  |  |
| - existência de proteção nos terminais dos cabos de força |  |  |  |
| - fixação da caixa de bateria |  |  |  |
| - nível do fluído de bateria |  |  |  |
| - outras verificações |  |  |  |
| 5.9 EQUIPAMENTOS, quanto à existência de: |
|  | OK | NA | I |
| - cintos de segurança de ombro |  |  |  |
| - cintos de segurança abdominais |  |  |  |
| - extintor de incêndio com carga em dia |  |  |  |
| - pára-quedas |  |  |  |

| 6. INSTRUMENTOS |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 6.1 Instrumentos quanto a existência, ferição e marcação das faixas de operação: |
|  | OK | NA | I |
| - velocímetro |  |  |  |
| - altímetro |  |  |  |
| - tacômetro |  |  |  |
| - indicador de pressão do óleo |  |  |  |
| - indicador de temperatura do óleo |  |  |  |
| - indicador de temperatura do líquido de refrigeração do motor |  |  |  |
| - indicador de velocidade vertical |  |  |  |
| - indicador de curva e inclinação |  |  |  |
| - calibração e aferição da bússola magnética e existência de cartão de aferição |  |  |  |

| 7. MARCAS E PLACARES |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 7.1 Quanto à existência, em local bem à vista do piloto, dos seguintes placares: |
|  | OK | NA | I |
| - limites de velocidades e de pesos |  |  |  |
| - "não fume" |  |  |  |
| - identificação dos comandos |  |  |  |
| - matrícula da aeronave |  |  |  |
| - indicação da necessidade de lastro móvel |  |  |  |
| - instruções para fixação de lastro móvel |  |  |  |
| - “Esta aeronave não satisfaz aos requisitos de aeronavegabilidade. Vôo por conta e risco próprios, sendo proibida a sua exploração comercial." |  |  |  |
| - próximo ao bocal do tanque de combustível informando a capacidade do tanque, tipo de combustível e proporção de óleo |  |  |  |
| - plaqueta metálica especificando: fabricante/construtor, n° de série, modelo, ano de fabricação da aeronave e marcas de matrícula |  |  |  |
| - em ambos os lados da fuselagem, na altura da cabine do piloto, da palavra "EXPERIMENTAL", em letras de forma de 5 a 15 cm de altura |  |  |  |
| - no comando do compensador, o placar: “COMPENSADOR CABRADO-PICADO” |  |  |  |
| - no comando de abertura da janela, porta ou cabine: |  |
| - “ABERTO” e “FECHADO” |  |  |  |

| 8. DOCUMENTAÇÃO |
| --- |
|  | SITUAÇÃO |
|  | SIM | NÃO |
| - manual de voo/operação |  |  |
| - manual de manutenção e serviço |  |  |
| - apólice de seguro aeronáutico válida, garantias RETA. 2,3 e 4 (danos a tripulantes, danos a pessoas e bens no solo e danos por colisão ou abalroamento) |  |  |
| - Certificado de Marca Experimental válido |  |  |
| - Certificado de Autorização de Vôo válido |  |  |
| - ficha de peso e balanceamento válida |  |  |
| - incorporação de alterações mandatórias por parte do fabricante |  |  |

| 9. MODIFICAÇÕES E/OU OCORRÊNCIAS ANORMAIS |
| --- |
| Tipo (assinalar com “X” e descrever em 9.1) |
| 1. Modificações | 4. Pouso Forçado |
| 2. Incidente | 5. Acidente |
| 3. Parada do Motor | 6. Reparos |
| 9.1 DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS |
| 9.2 AÇÕES CORRETIVAS TOMADAS |

| 10. CONTROLE DE OPERAÇÃO |
| --- |
| DESCRIÇÃO | Total Anterior (último RIAM) | Total no Período (até / / ) | Total Acumulado |
| Horas |  |  |  |
| Pousos |  |  |  |

| 11. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES, QUE APROVAM OU NÃO APROVAM A AERONAVE INSPECIONADA PARA VOO: |
| --- |
| Nome: |
| Localidade | Data | Local da Inspeção |
| Qualificação | Assinatura |