Local e Data:       	,    de  de

| Processo Nº: |  | Construção Amadora | Aeronave Leve Esportiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Exibição | Competição Aérea |
| Dados da aeronave | Fabricante: | Modelo: |
| Marcas de Nacionalidade e Matrícula: | N/S: | Ano fabricação: |
| Tripulação mínima: | N° assentos de pax: | Total de assentos: |
| Dados do motor | Fabricante: |
| Modelo: | N/S: |
| Dados da hélice | Fabricante: | Modelo: |
| N/S Cubo: | N/S pás: | #1: | #2: | #3: | #4: |

| Documentos a serem verificados: | Conformidade do item |
| --- | --- |
| APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES |
| Manual de Manutenção de Célula disponível e atualizado | Sim Não N/A |
| Manual de Operação disponível e atualizado contendo ficha de Peso e Balanceamento e suplementos aplicáveis | Sim Não N/A |
| Manuais de motor e hélice disponíveis e atualizados (operação/manutenção) | Sim Não N/A |
| Cadernetas de célula, motor e hélice devidamente abertas e datadas | Sim Não N/A |
| Reserva de Marcas | Sim Não N/A |
| Certificado de não registro emitido pelo país exportador (aeronave importada) | Sim Não N/A |
| Mapa de Boletins de Serviço aplicáveis | Sim Não N/A |
| APLICÁVEL APENAS A AERONAVE LEVE ESPORTIVA |
| Registros suficientes dos voos de produção com detalhes dos voos realizados | Sim Não N/A |
| Declaração de cumprimento com as normas consensuais F2506 Emitido pelo fabricante da HÉLICE | Sim Não N/A |
| Declaração de cumprimento com as normas consensuais F2339 Emitido pelo fabricante do MOTOR | Sim Não N/A |
| Declaração de cumprimento com as normas consensuais (F-100-79) | Sim Não N/A |
| Os manuais da aeronave e seus placares especificam claramente as limitações de operação (velocidades) e características que permitem classificá-la como aeronave leve esportiva conforme definição do RBAC 01? | Sim Não N/A |
| APLICÁVEL APENAS A CONSTRUÇÃO AMADORA |
| Atestado de Conclusão da Aeronave Laudo de Vistoria Final do Engenheiro responsável pelo acompanhamento da construção | Sim Não N/A |
| A aeronave corresponde ao projeto apresentado no processo H.03? | Sim Não N/A |

PESAGEM E BALANCEAMENTO DA AERONAVE

O peso vazio contém: Manual de voo e Checklist; Combustível não utilizável; Líquido refrigerante; Óleo do motor e Fluido de freio.

| Balança1: [kgf] | Balança2: [kgf] | Balança3: [kgf] |
| --- | --- | --- |
| PESO TOTAL: [kgf] |
| As balanças utilizadas estão calibradas e possuem certificados de calibração | Sim Não N/A |
| Limites do C.G (projeto): | Dianteiro: [m] | Traseiro: [m] | PMD: [kgf] |
| Posição do C.G. (calculada): [m] |

| RÁDIO COMUNICAÇÃO |
| --- |
| Equipamentos de Rádio-Comunicação: VHF ELT Transponder |
| TIPO | VHF | ELT | Transponder | Outro: |
| QUANTIDADE |  |  |  |  |
| FABRICANTE |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |
| FAIXA DE FREQUÊNCIA |  |  |  |  |
| ESPAÇAMENTO |  |  |  |  |
| POTÊNCIA |  |  |  |  |
| TSO |  |  |  |  |
| CERTIFICADO ANATEL |  |  |  |  |
| Vistoria física: |
| INSTRUMENTOS |
| Um indicador de velocidade no ar para cada piloto requerido (TSO) | Sim Não N/A |
| Um altímetro para cada piloto requerido (TSO) | Sim Não N/A |
| Um indicador de direção magnético (bússola) | Sim Não N/A |
| Um tacômetro para cada motor | Sim Não N/A |
| Um indicador de pressão de óleo para cada motor | Sim Não N/A |
| Um indicador de temperatura da cabeça do cilindro (CHT) | Sim Não N/A |
| Um indicador de temperatura de óleo do motor | Sim Não N/A |
| EGT (Exhaust Gas Temperature) | Sim Não N/A |
| Indicadores de quantidade de combustível, um para cada tanque | Sim Não N/A |
| Indicador da posição do trem de pouso (para aeronave anfíbia) | Sim Não N/A |
| Um indicador de rotação do rotor para cada rotor principal (para girocóptero) | Sim Não N/A |
| Marcação correta das faixas de operação nos instrumentos (Deve ser feita verificação com o descrito no Manual de Operação quanto a unidades, valores e faixas de operação, bem como com os placares afixados na aeronave) | Sim Não N/A |
| CÉLULA |
| Identificação correta dos placares de comandos de voo (Ex. compensador do profundor, flaps, etc.) | Sim Não N/A |
| Identificação (placares) de acionamento de dispositivos (Ex. bomba de combustível, ignição, luzes de navegação, magnetos e switch master, flaps, alarmes, etc.) | Sim Não N/A |
| Placares com os limites operacionais da aeronave (Confrontar unidades e valores entre os placares, instrumentos disponíveis e Manual de Voo) | Sim Não N/A |
| Abrir janelas de inspeção para verificação de condições inseguras (Ex.: Verificar comandos e cablagens elétricas, tubulação de combustível e etc.) | Sim Não N/A |
| Um cinto de segurança para cada ocupante | Sim Não N/A |
| Pelo menos uma âncora e um drogue (para aeronave anfíbia) | Sim Não N/A |
| Um extintor de incêndio portátil acessível (para aeronave fechada) | Sim Não N/A |
| Dimensões das Marcas de Nacionalidade e matrícula conforme o RBAC 45 | Sim Não N/A |
| Dizeres “Experimental” ou “Leve Esportiva” próximos à entrada conforme a seção 45.23-I do RBAC 45 | Sim Não N/A |
| Marcas da aeronave no painel da aeronave conforme parágrafo 91.102(a) do RBHA 91 | Sim Não N/A |
| Placares com advertência e/ou limitações de aeronavegabilidade no painel | Sim Não N/A |
| Placares e plaquetas do motor, hélice e célula em português/inglês conforme o RBAC 45 | Sim Não N/A |
| Dispositivos de flutuação aprovados disponíveis para cada ocupante e pelo menos um dispositivo sinalizador pirotécnico, para aeronave anfíbia | Sim Não N/A |
| Há fatores e/ou condições inseguras construtivas? Justificar no campo Observações em caso afirmativo. | Sim Não N/A |
| Há fatores e/ou condições inseguras de operação? Justificar no campo Observações em caso afirmativo. | Sim Não N/A |

| TESTE DE SOLO |
| --- |
| Teste operacional dos comandos, motor e instrumentos da aeronave. | Sim Não N/A |
| Teste operacional das luzes de navegação e de posição da aeronave. | Sim Não N/A |
| Verificação do sistema elétrico (bateria, barramentos, magnetos, etc.). | Sim Não N/A |

ANEXOS

PARA TODAS AS AERONAVES, ENVIAR: Fotos da aeronave em boa resolução dos perfis laterais, frontal e traseiro; Marcas de nacionalidade e matrícula nos padrões do RBAC 45 (da fuselagem, das asas e da plaqueta requerida pela seção 45.11 do RBAC 45); A palavra “EXPERIMENTAL” pintada próxima ao acesso à aeronave em local visível, quando aplicável; Placares de identificação do combustível elegível para a aeronave, próximos aos bocais de abastecimento; Foto da bússola com seu respectivo cartão de calibração preenchido; Fotos do painel de instrumentos em detalhes; Fotos dos placares de advertência fixados em local visível ao tripulante e passageiro e dos placares de limitações operacionais da aeronave, entre eles o de velocidade de manobra; Fotos das plaquetas e/ou identificações da aeronave, motor e hélices onde estas estiverem soldadas, rebitadas ou gravadas; Ficha de Peso e Balanceamento da aeronave; Autorização (assinada pela ANAC) para realização de vistoria por PCA; Atestado de Conclusão da Aeronave emitido pelo Engenheiro responsável. PARA AS AERONAVES LEVES ESPORTIVAS, ENVIAR, EM ADIÇÃO AOS ANTERIORES: Declaração de cumprimento com as normas consensuais do fabricante da aeronave. (No caso de aeronave importada com operações de montagem no Brasil: a declaração emitida pelo fabricante e a declaração do montador ou seu representante); Declaração de cumprimento com as normas consensuais do fabricante do motor instalado; Declaração de cumprimento com as normas consensuais do fabricante da hélice instalada; Relatório de voo de produção. NOTAS: O F-100-85, depois de preenchido, deverá ser protocolado junto à ANAC juntamente com os outros documentos; As fotos deverão ser enviadas para o e-mail experimental@anac.gov.br; O Inspetor deverá aparecer em pelo menos uma das fotos ao lado da matrícula da aeronave.

NÃO CONFORMIDADES DECORRENTES DA VISTORIA Nota: As não conformidades não solucionadas durante a vistoria poderão permanecer abertas e as evidências da sua solução encaminhadas posteriormente para o email “experimental@anac.gov.br”. Havendo mais de 10 não conformidades, elas poderão ser lançadas no campo Observações. Ressalta-se que as não conformidades abertas poderão afetar o status do parecer final da vistoria a critério da ANAC. Item Descrição Solução 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVAÇÕES:

| PARECER FINAL DA EQUIPE DE VISTORIA |
| --- |
| AERONAVEGÁVEL | NÃO AERONAVEGÁVEL |
| Local e data: | Tipo de Credencial: PCA INSPAC |
| Número Credencial: | Assinatura: |
| Nome Inspetor: |  |
| Número Credencial: | Assinatura: |
| Nome Inspetor: |  |