|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| Nome do PC em formação | Credencial Nº |
| Nome do Instrutor | Credencial Nº |
| Empresa |
| Modelo | Fabricante | Marcas |
| Local | Data |
|  | Aeronave Usada |  | Aeronave Nova |  |
| OBJETIVO – Esta OI tem como objetivo fundamental instruir o PC em formação sobre a realização de vistorias de aeronaves à luz do RBAC 21 para a emissão de Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação. CONCEITOS DE INSTRUÇÃO – Todas as instruções serão avaliadas pelo instrutor. Para cada item da instrução deverá ser emitido um conceito, sendo que os conceitos estão assim definidos: Deficiente (D); Satisfatório (S); Excelente (E); Não Avaliado (N/Av). Na coluna referente ao conceito (C) deve ser colocado pelo instrutor o conceito atribuído ao item da instrução. Os conceitos “D”, “E” e “N/Av” devem ser justificados individualmente pelo instrutor. No comentário final, o instrutor deverá incluir seu parecer “favorável ou “desfavorável” à conclusão da OI. APLICABILIDADE – Quando não for possível a aplicabilidade do conteúdo de qualquer item desta OI no momento da vistoria, por razões da natureza específica dos seus objetivos, o assunto deverá ser enfocado pelo instrutor de forma teórica e instrutiva, buscando o entendimento e a compreensão do PC em formação. NOVOS REQUISITOS DA REGULAMENTAÇÃO – Os requisitos modificados ou não incluídos nesta OI deverão ser inclusos pelo instrutor e tornarem-se objeto da referida instrução. |

|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| PARTE A – Providências do Profissional Credenciado antes da inspeção |
| Consultar o coordenador do processo de certificação de tipo (para aeronaves nacionais) ou do processo de validação da certificação de tipo (para aeronaves importadas) a respeito de quais verificações específicas devam ser feitas na aeronave. |  |
| Preparar a lista de diretrizes de aeronavegabilidade, nacionais e estrangeiras, aplicáveis à aeronave, motor e hélice. |  |
| Consultar a situação técnica da aeronave junto ao RAB. |  |
| Verificar se há requisitos especiais requeridos pelo país importador. |  |
| Verificar se há CST/STC, modificações e/ou grandes reparos incorporados, se aplicável. |  |
| Providenciar a especificação de tipo do produto do país importador. |  |
| Verificar a versão atualizada do Manual de Voo/Operações (consultar PHT). |  |
| Verificar se o Requerimento (F-100-06) está com todos os campos aplicáveis preenchidos corretamente. |  |
| PARTE B – Verificação Documental |
| Requerimento: O requerente deve apresentar no ato da vistoria o requerimento (F-100-06) original com informações atualizadas, juntamente com a carta original de solicitação de vistoria. [RBAC 21.327(a)] |  |
| Requisitos ou exigências especiais do país importador: |
| País importador | Autoridade de Aviação Civil | TCDS nº |
| Os requisitos e exigências especiais que o país importador eventualmente haja requerido devem ser cumpridos. [RBAC 21.329 (f)]. NOTA: Um produto pode não atender aos requisitos ou exigências especiais do país importador, não estar conforme o projeto de tipo ou apresentar condições seguras de operações, se o país importador considerar aceitável e se tal país declarar sua aceitação de acordo com o subparágrafo 21.327(e) (4) do RBAC 21. |  |
| Projeto de tipo: Documentação que comprove que a aeronave encontra-se de acordo com o projeto de tipo aprovado e em condições de operação segura, tais como: [RBAC 21.183] |
| Lista refletindo os equipamentos/componentes instalados na aeronave por nome, PN e S/N. (Aeronaves novas) |  |
| Layout aprovado de acomodação de passageiros. |  |

|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| Certificados de conformidade da aeronave. (Aeronaves novas) |  |
| Liberação de voo de produção e o respectivo relatório de voo. (Aeronaves novas) |  |
| Verificar a existência, se aplicável, de certificado de liberação autorizada para motores, hélices, APU, itens recebidos de fabricantes aprovados e itens TSO. |  |
| Deverão ser apresentados, conforme aplicável, registros de testes e medições realizadas durante a produção da aeronave, tais como: Simetria e alinhamento, regulagem de reflexão das superfícies de comando, calibração da bússola, teste do sistema de combustível, montagem da hélice, teste do motor, testes do sistema elétrico/eletrônico, etc. (Aeronaves novas) |  |
| CAE emitido para o Brasil: |
| Certificado Nº | País emissor | Data de emissão |
| O requerente deve apresentar, para aeronave fabricada no exterior, uma cópia do CAE, emitido na época em que a aeronave entrou no Brasil pela Autoridade de Aviação Civil do país exportador. [RBAC 21.329]. NOTA: Em caso de extravio do CAE, poderá ser aceito o registro da VTI, realizada pela ANAC, de quando a aeronave obteve seu registro brasileiro. |  |
| Histórico de Manutenção - Verificar documentação e rastreabilidade de manutenções, reparos e modificações. (Aplicável também a aeronave nova que foi submetida a programa de conservação ou com CAARF vencido). [RBAC 43]. |
| Programa de Manutenção |
| Manual Nº | Data de aprovação | Revisão |
| Para cada aeronave, cada motor e cada hélice devem ser registrados os documentos e as datas das últimas inspeções realizadas. (Aplicável também a aeronave nova que foi submetida a programa de conservação ou com CAARF vencido.) [RBAC 121.367; RBAC 135.425; 91.409] |  |
| Aeronaves usadas devem estar em dia com a inspeção anual e devem ter sido aprovadas para retorno ao serviço, de acordo com o RBAC 43. A inspeção deve ter sido executada, e apropriadamente documentada, dentro dos 30 (trinta) dias anteriores ao requerimento para aprovação de aeronavegabilidade para exportação. [RBAC 21.329(c)] |  |
| Para motor e hélice usados a serem exportados, não como parte de uma aeronave certificada, devem ter sido recentemente revisados. [RBAC 21.329(e)]. NOTA: A expressão “recentemente revisado”, quando usada para descrever um produto que tenha sofrido revisão geral (Overhaul), significa que o produto não foi operado ou colocado em uso, exceto para ensaios funcionais, após ter sido revisado, inspecionado e aprovado para retorno ao serviço. [RBAC 21.321(b) (4)]. |  |
|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| Modificações e Reparos: Lista de todos os boletins de serviço, cartas de serviço, reparos e/ou modificações maiores. [RBAC 21.327(f) (6)]. NOTA: Verificar o Registro primário de todos os reparos/modificações maiores e incorporação de CST (caso aplicável). |  |
| Serviços nos Sistemas Anemométrico e Aviônico: Devem ter sido executados por uma oficina de manutenção autorizada pela ANAC com registros dos últimos 24 meses. [RBAC 43 apêndices E/F]. |  |
| Cockpit Voice Recorder: Quanto à substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.359/135.151]. |  |
| Flight Data Recorder: Quanto à substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.343 e 344/135.152]. |  |
| Unidades de Comunicação: Quanto a teste e calibração. RBHA/RBAC 91.225 / 121.349 / 135.165]. |  |
| Standby Altimeter: Quanto a teste e calibração. [RBHA/RBAC 91.411/121.305 e 325/135.163]. |  |
| Air Data Computer - ADC: Quanto a teste e calibração. |  |
| Transponder: Quanto a teste e inspeção. [RBHA/RBAC 91.215 e 413 / 121.345 / 135.143]. |  |
| Componentes controlados e com tempo limite de vida |
| Uma lista com condição de manutenção atualizada de todos os componentes controlados e partes com tempo limite de vida da aeronave, motor e hélice, com tempo/ciclos atuais, tempo/ciclos remanescentes e tempo/ciclo máximo limite permitido por fabricante. A lista deve ser assinada, datada e aprovada por pessoa ou setor que aprova a inspeção exigida. [RBAC 121.380; RBAC 135.439; 91.417] |  |
| Uma lista dos equipamentos de emergência onde deverá ser verificado se o equipamento foi regularmente inspecionado, segundo os períodos de inspeção estabelecidos nas especificações operativas, para assegurar sua contínua validade, boas condições de uso e aplicabilidade imediata para os propósitos pretendidos. [RBAC 121. 309(b) (1); RBAC 135. 177(c); 91.513(b) (1)] NOTA: Verificar se os dados fornecidos estão conforme os requisitos, ou conforme manual do fabricante, ou conforme manual de manutenção aprovado. |  |
| Diretrizes de Aeronavegabilidade: Evidência de cumprimento das diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis. Quando uma diretriz de aeronavegabilidade não tiver sido aplicada, deve ser feito um registro adequado de tal fato. [RBAC 21.327(f) (4)] [IS 39-001]. NOTA: Empresas que operam pelo RBAC 121/135, um modo de aplicação e registro das DA/AD alternativo pode ser definido no Manual Geral de Manutenção - MGM. [IS 39-001]. |  |

|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| Relatório de peso e balanceamento: |
| Para aeronaves categoria transporte e transporte regional, esse relatório deve ser baseado na pesagem real da aeronave, realizada dentro de 12 (doze) meses calendáricos precedentes ao requerimento, e que contemple qualquer grande alteração ou grande reparo incorporado(a) no período, conforme previsto RBAC 43. [RBAC 21.327 (f) (2)]. NOTA: Modificações em equipamento não classificadas como grande modificação e que tenham sido realizadas após a pesagem podem ser contabilizadas com base em cálculos, sendo que o relatório deve ser revisado considerando tais cálculos. [RBAC 21.327 (f) (2)]. |  |
| Fabricantes de aviões novos de outras categorias que não transporte, de aeronaves novas de asas rotativas categoria normal e de planadores e motoplanadores novos podem apresentar relatórios de peso e balanceamento baseados em dados calculados ao invés de pesagem real, desde que sejam usados procedimentos de controle de peso e balanceamento por frota, aprovados pela ANAC para tais aeronaves. [RBAC 21.327 (f) (2)]. |  |
| Manual de Voo: |
| Nº do Manual | Revisão | Data da revisão |
| O manual de voo da aeronave, quando ele for requerido pelos requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis para a respectiva aeronave. [RBAC 21.327 (f) (8)]. |  |
| Manual de manutenção: Um manual de manutenção para cada produto novo, desde que tal manual seja requerido pelos requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis. [RBAC 21.327 (f) (3)]. |  |
| Certificado de Aeronavegabilidade: Aeronaves novas ou usadas fabricadas fora do Brasil devem possuir um certificado de aeronavegabilidade padrão brasileiro válido. [RBAC 21.329 (b)]. NOTA: Aeronaves novas ou usadas, fabricadas no Brasil, devem cumprir as exigências necessárias à obtenção de um certificado de aeronavegabilidade padrão, constantes da seção 21.183, ou cumprir as exigências para um certificado de aeronavegabilidade categoria restrita, constantes da seção 21.185. [RBAC 21.329 (a)]. |  |
| Cadernetas: Para aeronaves usadas e produtos recentemente revisados, registros históricos, tais como cadernetas do avião, motor e da hélice, documentos de reparos e modificações. [RBAC 21.327 (f) (6)]. |  |
| PARTE C – Inspeção Física |
| Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: Quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção. [RBAC 45.11 / 45.13] |  |
| Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto no requisito. [RBAC 45.23 / 45.29]. NOTA: verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |

|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| Placas internas e externas: verificar a existência de todas as placas de identificação das saídas de emergência, de instruções de abertura e fechamento das portas (carga e passageiros) e de instruções do sistema de abastecimento de combustível. [RBHA/RBAC 91.9 / 121.310 / 135.178] |  |
| Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação marcadas nos instrumentos estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). [RBHA/RBAC 91.9] |  |
| Calibração da bússola magnética: verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus. [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |
| Verificar conformidade com o projeto de tipo aprovado e condição de operação segura da aeronave. [RBAC 21.183] |
| Equipamento instalado com marcação TSO: verificar conforme AC-20-110 FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). |  |
| Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. NOTA: Detalhar inspeção de acordo com RBAC 43 “Apêndice D”. |  |
| Configuração interna: |
| Verificar conforme layout aprovado ou conforme manual de voo / operações; e |  |
| Verificar a configuração do painel de instrumentos conforme aprovação. |  |
| Check Operacional (caso o inspetor julgar necessário): |
| Verificar o bom funcionamento do grupo moto-propulsor; |  |
| Verificar e testar os sistemas de comunicação e de navegação; e |  |
| Verificar e testar qualquer outro sistema, equipamento ou instrumento instalado na aeronave. |  |
| Equipamentos de emergência: |
| Sistema de extinção e detecção de fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |
| Sistema de detecção de fumaça do lavatório. [RBAC 121.308]. |  |
| Máscaras contra fumaça (PBE) para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade. [RBAC 121.337]. |  |

|  | ORDEM DE INSTRUÇÃO - VISTORIA ANV CAE RBAC 21 | OI CAE N |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO PARA INSTRUÇÃO | Conceito |
| Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização. [RBHA/RBAC 91.211 / 121.327 e 329 / 135.89 e 157]. |  |
| Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos. [RBHA/RBAC 91.509 e 513/ 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |
| Escorregadeiras e coletes salva-vidas, quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBAC 121.310,339 e 340]. |  |
| Luzes de emergência internas/externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização. [RBAC 121.310 / 135.178]. |  |
| Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria. [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |
| PARTE D – Finalização |
| Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |
| Fechar (assinar e datar) a parte III do requerimento após a emissão do certificado. |  |
| Enviar os documentos solicitados, de acordo com a seção 13.12.6 do MPR-100, para a GGCP. NOTA: O processo só poderá ser encaminhado à GGCP com todos os itens finalizados e o F-300-10 devidamente assinado. |  |
| COMENTÁRIO E AVALIAÇÃO FINAL DO INSTRUTOR |
|  | APROVADO |  | REPROVADO |  |
|  | Nome e assinatura do Instrutor |  |  | Nome e assinatura do PC em formação |  |