| FERRAMENTAS, MATERIAIS E DADOS TÉCNICOS - MÓDULO 4 |
| --- |
| Referência | Pergunta |
| 145.109(b)-I | Os equipamentos e ferramentas de teste e inspeção, quando aplicável, são calibrados de acordo com as instruções do fabricante do equipamento, dentro do intervalo máximo definido na publicação técnica aplicável do fabricante, e utilizando um padrão rastreável a um padrão estabelecido pelo INMETRO, pelo fabricante do equipamento, pelo país de origem do equipamento, ou outro aceito pela ANAC? |
| 145.109(b)-II | A organização possui um meio adequado de controle de calibração que garanta que apenas equipamentos e ferramentas de teste e inspeção com calibração válida sejam utilizados na manutenção, conforme seu sistema de controle de qualidade e conserva os registros das calibrações periódicas por tempo adequado? |
| 145.109(a)-I | A organização mantém uma listagem atualizada das ferramentas necessárias para realizar a manutenção de todos os artigos constantes na sua lista de capacidades, indicando claramente as ferramentas de sua propriedade, e as ferramentas de terceiros obtidas mediante contrato (verificar o contrato)? |
| 145.109(a) | A organização tem os equipamentos, ferramentas e materiais requeridos e eles se encontram localizados nas instalações e sob o controle da organização de manutenção quando o serviço está sendo executado? |
| 145.109(c) | Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados são os exigidos e recomendados pelo fabricante ou outros cuja equivalência tenha sido demonstrada de acordo com um procedimento descrito no manual da organização de manutenção? |
| 43.13(a) | As ferramentas, equipamentos e materiais são armazenados e utilizados de acordo com as orientações do fabricante? |
| 43.13(a) | As ferramentas, equipamentos, materiais e artigos estão corretamente identificados quanto a sua descrição e condição de uso (de acordo com práticas industriais de aceitação geral)? |
| 145.109(d), 145.209(m)-I, 43.13(a) | A organização demonstra que os documentos e dados técnicos (D.A., instruções de aeronavegabilidade continuada, manuais de manutenção, manuais de revisão geral, manuais de práticas padronizadas, B.S., dados técnicos aprovados ou aceitáveis pela ANAC e legislação aeronáutica brasileira aplicável) são obtidos de uma fonte aceitável, são mantidos atualizados e acessíveis quando o trabalho estiver sendo executado, conforme método previsto no seu sistema de controle de qualidade? |