| LISTA DE VERIFICAÇÃO ANÁLISE DE PROCESSO ETOPS | AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL Superintendência de Aeronavegabilidade |
| --- | --- |

| Operador: |  |
| --- | --- |
| Revisão: |  |  |
| Aplicabilidade: |  |  |
| Analista: |  |  |
| RBHA Operacional: |  |  |

Data de Início da Análise:

Data de Conclusão da Análise:

Resultado:    Aceitação/ Aprovação Inicial

Aceitação/Aprovação Final

Recusado Integralmente

Não-Conformidades

Documentação de Referência do Processo de Análise:

| DO OPERADOR | DA ANAC |
| --- | --- |
| DATA | Número/Sinopse | Data | Número/Sinopse |

|  | Situação |  |
| --- | --- | --- |
| Item | IAC 3501 | Pergunta | CF | NC | NA | NO | Orientação técnica |
| 1 | 8 | O projeto de tipo da aeronave válido no Brasil prevê a operação ETOPS? |  |  |  |  | (a) A aeronave deve ter seu projeto de tipo aprovado para operação ETOPS, ou tê-la certificada através de Certificação de Homologação Suplementar de Tipo; (b) O tempo de desvio da atividade ETOPS aprovado no projeto de tipo deve abranger o solicitado pela empresa. |
| 2 | 8 | Foi demonstrada a adequabilidade da aeronave quanto aos requisitos para operação ETOPS previstos na sua Certificação de Tipo? |  |  |  |  | O operador deve demonstrar que todos os equipamentos requeridos estão instalados, calibrados e operacionais. |
| 3 | 9b(2) / 9b(3) | O operador demonstrou a experiência requerida para o tipo de operação pretendida? |  |  |  |  | (a) Para desvios de 120 minutos, o operador deve possuir pelo menos 12 meses de experiência operacional em serviço com o conjunto aeronave/motor. (b) Para desvios de 180 minutos, o operador deve possuir pelo menos 12 meses de experiência operacional em serviço com o conjunto aeronave/motor em operações ETOPS de 120 minutos? |
| 4 | 10b / 10c(3) Apêndice 1 Apêndice 4a(4) | A empresa dispõe de Programa de Confiabilidade aprovado e implementado? |  |  |  |  | O programa deve ter sido implementado antes da operação ETOPS e deve prover os meios necessários para demonstrar os níveis requeridos de confiabilidade para operação ETOPS, especialmente a taxa IFSD. |
| 5 | 10c(3) Apêndice 1 | A análise dos Relatórios de Confiabilidades demonstram a manutenção dos níveis de confiabilidade requeridos? |  |  |  |  | Para desvios de 120 minutos a Taxa de IFSD <= 0,05/1000 devendo estar melhorando para buscar 0,02/1000. Para operações de 180 minutos a taxa de 0,02/1000 deve ser atingida e mantida. |
| 6 | Apêndice 4a3/ 4a6/4a7 | Os Procedimentos ETOPS propostos pela empresa foram considerados satisfatórios? |  |  |  |  | Os procedimentos devem estabelecer: (a) Um método de controle centralizado para impedir o despacho do avião em operação ETOPS, quando no vôo anterior: houve paralisação do sistema de propulsão ou falha sistema primário da célula ou significativa tendência adversa no desempenho não corrigida; (b) ações idênticas sejam aplicadas simultaneamente em elementos semelhantes e múltiplos críticos para operação ETOPS; (c) Clara definição nos Procedimentos de Controle Técnico de Manutenção para assegurar que os componentes apropriados, assim com sua configuração requeridas sejam mantidas para vôos ETOPS, incluindo arranjos de substituições, empréstimos e rodízio, como os usados após reparos ou revisão geral mantêm a necessária qualificação e configuração para a operação ETOPS; (d) Um sistema de acompanhamento de itens críticos,cujo "status" seja verificado e registrado por pessoal qualificado antes de cada vôo ETOPS; (e) a comunicação a ANAC, a despeito do que estabelece as seções 21.3 e 121.703, e com o contéudo mínimo estabelecido, das ocorrências de cortes em vôo, desvios e retornos, mudanças de potência não comandadas ou "surges" , incapacidade para controlar o motor ou obter a potência desejada, problemas com sistemas críticos ETOPS, qualquer ocorrência que prejudique a operação ETOPS; (f) Uma clara descrição de quem deve iniciar as ações de inspeção e que seção ou grupo é responsável pela determinação de qual ação é necessária. |
| 7 | 10c(2) Apêndice 4a2 | O programa de manutenção aprovado foi avaliado e considerado satisfatório para operação ETOPS? |  |  |  |  | No Programa verifique se: (a) Abrange o conjunto aeronave/modelo foco da operação ETOPS; (b) Possui as tarefas suplementares requeridas para operações ETOPS; (c) As tarefas ETOPS inseridas estão identificadas nas fichas de rotina e instruções relacionadas; (d) foram providas as ações corretivas apropriadas após corte do motor, falhas de sistema primário, tendências adversas ou qualquer evento prescritos que requeiram vôo de experiência ou outra ação. |
| 8 | Apêndice 4a5/4a8 | Foi elaborado e implementado um Programa de Monitoramento dos motores (CM)? |  |  |  |  | O sistema de monitoramento deve: (a) estabelecer critérios severos quanto a quais ações a serem tomadas no caso de tendências contrárias ao sistema de propulsão forem encontradas; (b) estabelecer procedimento de avaliação e comunicação a ANAC sempre que a taxa IFSD exceder 0,05/1000 em operações de desvio de 120 minutos ou 0,03/1000 em operações de desvio de 180 minutos; (c) estabelecer metodologia de registro dos problemas observados e de as ações corretivas tomadas; (d) procedimento comunicação a ANAC das ações corretivas tomadas baseadas no monitoramento dos motores. |
| 9 | Apêndice 4a4 | Foi elaborado e implementado um Programa de acompanhamento do consumo de óleo dos motores adquado? |  |  |  |  | O Programa deve: (a) ser sensível à tendência de consumo de óleo; (b) considerar a quantidade de óleo adicionada no aeródromo de despacho para ETOPS, comparando-a com o consumo médio geral; (c) monitorar o consumo continuamente; (d) Incluir a análise qualitativa do óleo; (e) Incluir o APU, se este for requerido para operações ETOPS. |
| 10 | 10d(2) | A Máster MEL utilizada para confecção da MEL da aeronave expressa os níveis apropriados de redundância dos sistemas para operação ETOPS? |  |  |  |  | Quando componentes requeridos para operação ETOPS estiverem inoperantes, as condições de despacho devem considerar a operação ETOPS e, em funções dos requistos da operação, estabelecer limites adequados no caso do despacho para operação ETOPS. |
| 11 | 10d(2) | A MEL apresentada abrange os sistemas com fundamental influência na segurança de vôo com a adequada abordagem sobre a operação ETOPS sempres que aplicável? |  |  |  |  | A MEL deve abranger pelo menos os sistemas: (a) elétrico (incluindo a bateria; (b) Hidráulico; (c) Pneumático; (d) Instrumentação de vôo; (e) Combustível; (f) Controles de vôo; (g) Proteção contra formação de gerlo; (h) Partida e ignição do motor; (i) Instrumentos do grupo motopropulsor; (j) Navegação e comunicação (k) APU; (l) Ar condicionado e pressurização; (m) Combate a incêndio no compartimento de carga; (n) Equipamentos de emergência; (o) qualquer equipamento requerido para operação ETOPS. |
| 12 | Apêndice 4a9 | O Programa de Treinamento de Manutenção da empresa aceito pela ANAC é adequado às operações RVSM? |  |  |  |  | O Programa de Treinamento deve: (a) enfocar a natureza especioal do ETOPS; (b) qualificar pessoal de manutenção para cumprir adequadamente os programas ETOPS; (c) enfatizar a naturza especial dos requisitos de manutenção para ETOPS; (d) requerer que cada profissional em treinamento inicial ETOPS possua experência de manutenção prévia na particular marca e modelo de avião no programa de manutenção do operador requerente. |
| 13 | 10h /10i | Foi considerado satisfatório o vôo de avaliação operacional de cada conjunto avião/motor para operação ETOPS? |  |  |  |  | Durante a execução verifique se em cada ocorrência de manutenção simulada em cada pouso a equipe de manutenção ba base atual de acordo com as premissas da operação ETOPS, observando: limitações da MEL para despacho ETOPS; Reparo de componente crítico para operação ETOPS; Substituições simultâneas de sistemas semelhantes antes de operações ETOPS; designação de pessoal para atendimento das aeronaves ETOPS. |