| CAS CAE/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO - VISTORIA ANV CAE RBHA/RBAC |
| --- | --- |

Nome do INSPAC em formação/Credencial No:

Nome do Instrutor/Credencial No:

Empresa:

Aeronave:        Nova Usada

Fabricante:       Modelo:       N/S:

Local:       Data:

1 – OBJETIVO: Esta CAS tem o objetivo fundamental instruir o INSPAC em formação sobre a realização de vistorias de aeronaves à luz do RBHA/RBAC 91, 121 e/ou 135, para a emissão de Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação (CAE).

2 – CONCEITOS DE INSTRUÇÃO – Todas as instruções serão avaliadas pelo instrutor e para cada item da instrução deverá ser emitido um conceito. Os conceitos estão assim definidos:

Deficiente (D),

Satisfatório (S),

Excelente (E) e

Não Avaliado (N/Av).

Na coluna referente ao conceito (C) deve ser colocado pelo instrutor o conceito atribuído ao item da instrução. Os conceitos D, E e N/Av devem ser justificados individualmente pelo instrutor. Nas recomendações, o instrutor deverá incluir seu parecer "favorável" ou "desfavorável" à conclusão da CAS.

3 – APLICABILIDADE – Quando não for possível a aplicabilidade do conteúdo de qualquer item desta CAS  no momento da vistoria, por razões da natureza específica dos seus objetivos, o assunto deverá ser enfocado pelo instrutor de forma teórica e instrutiva, buscando o entendimento e a compreensão do INSPAC em formação.

4 – NOVOS REQUISITOS DA REGULAMENTAÇÃO – Os requisitos modificados ou não-incluídos nesta CAS deverão ser inclusos pelo instrutor e tornarem-se objeto da referida instrução.

| CAS CAE/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO - VISTORIA ANV CAE RBHA/RBAC |
| --- | --- |
| Item | Assunto para Instrução | NA | C |
|  | Parte I – Aceitação do Requerimento |  |  |
| 01 | Requerimento: O requerimento (F-100-06) deve estar acompanhado de |  |  |
|  | Uma declaração de conformidade para produto novo, que não tenha sido fabricado segundo um COP (formulário F-300-18). [RBAC 21.327 (f)(1) / RBAC 21.130]. |  |  |
| 02 | Providências do Inspetor: |  |  |
|  | Consultar o coordenador do processo de certificação de tipo a respeito de quais verificações específicas devam ser feitas na aeronave. |  |  |
|  | Preparar a lista de diretrizes de aeronavegabilidade, nacionais e estrangeiras, aplicáveis à aeronave, motor e hélice. |  |  |
|  | Consultar a situação técnica da aeronave junto ao RAB. |  |  |
|  | Verificar se há CST/STC, modificações e/ou grandes reparos incorporados, se aplicável. |  |  |
|  | Providenciar a especificação de tipo do produto. |  |  |
|  | Providenciar listagem atualizada das ordens de engenharia aprovadas e incorporadas na aeronave (consultar o PHT). |  |  |
|  | Verificar a versão atualizada do Manual de Voo/Operações (consultar PHT). |  |  |
|  | Verificar se o Requerimento (F-100-06) está com todos os campos aplicáveis preenchidos corretamente. |  |  |
|  | Providenciar as etiquetas para registro da vistoria nas cadernetas de célula, motor e hélice. |  |  |
|  | Lançamento da Vistoria no módulo SVA do SACI em caso de aeronave usada. |  |  |
|  | Parte II – Verificação Documental |  |  |
| 01 | Requerimento: O requerente deve apresentar no ato da vistoria o requerimento (F-100-06) original com informações atualizadas, juntamente com a carta original de solicitação de vistoria. |  |  |
| 02 | Histórico de Manutenção - Verificar documentação e rastreabilidade de manutenções, reparos e modificações.(Somente aplicável a aeronave que foi submetida a programa de conservação ou com CAARF vencido). |  |  |
| 03 | Modificações e Reparos: Lista de todos os boletins de serviço, cartas de serviço, reparos e/ou modificações maiores. [RBAC 21.327(e)(6)]. NOTA: Verificar o Registro primário de todos os reparos/modificações maiores e incorporação de CST (caso aplicável). |  |  |
| 04 | Diretrizes de Aeronavegabilidade: Lista sumária de DA/AD para aeronave, motores, hélices e acessórios por número de DA/AD, assunto, data de cumprimento, método de cumprimento, e tempo/data/ciclos da próxima inspeção exigida. [RBAC 21.327(e)(4)]. NOTA: - Verificar o Registro primário de todas as DA /AD. [IAC 3142]. - Empresas que operam pelo RBAC 121/135, um modo de aplicação e registro das DA/AD alternativo pode ser definido no Manual Geral de Manutenção - MGM. |  |  |
| 05 | Componentes controlados e com tempo limite de vida: conforme estabelecida na Especificação de Tipo (TCDS), seção de limitações dos manuais de manutenção do fabricante. Uma lista com condição de manutenção atualizada de todos os componentes controlados e partes com tempo limite de vida da aeronave, motor e hélice. NOTA: Com tempo/ciclos atuais, tempo/ciclos remanescentes e tempo/ciclo máximo limite permitido por fabricante. A lista deve ser assinada, datada e aprovada por pessoa ou setor que aprova a inspeção exigida. |  |  |
| 06 | Uma lista dos equipamentos de emergência: [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.]. NOTA: Verificar se os dados fornecidos estão conforme os requisitos, ou conforme manual do fabricante, ou conforme manual de manutenção aprovado. |  |  |
| 07 | Itens de série da aeronave: Lista refletindo os equipamentos/componentes instalados na aeronave por nome, PN e S/N. |  |  |
| 08 | Relatório de peso e balanceamento: |  |  |
| 09 | Referente à última pesagem efetiva, acompanhado da planta baixa da aeronave na configuração que foi realizada a pesagem, as variações do peso básico e balanceamento (carta “C”) e lista de equipamentos básicos da aeronave (carta “A”). . NOTA: Em caso de recálculo, a respectiva ficha deverá ser anexada ao relatório. |  |  |
| 10 | Manual de Voo ou de Operações, MEL e Check List: Conforme Especificação de Tipo (TCDS) atualizada. Deve incluir todo suplemento requerido para alterações de aeronave. (Ex: aviônicos adicionais, instrumentação, motor diferente, STC, etc.). [RBAC 21.327(e)(8)]. |  |  |
| 11 | Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |  |
| 12 | Manual de Manutenção: Deve ser apresentado um manual de manutenção desde que seja requerido pelos RBHA/RBAC aplicáveis. [RBAC 21.327(e)(3) / RBAC 21.50]. |  |  |
| 13 | Certificados de exportação: Deverão ser apresentados os certificados dos grandes componentes (motor, hélice e APU), dos itens TSO e dos componentes recebidos de fabricantes aprovados. [RBAC 21.502]. |  |  |
| 14 | Voo de Produção: Analisar a liberação para o voo de produção e o respectivo relatório de voo. |  |  |
| 15 | Seguro da Aeronave: Verificar a validade da Apólice de seguro ou do Certificado individual de seguro. |  |  |
| 16 | Certificados de Conformidade: O fabricante deve declarar a conformidade da aeronave, produção / montagem dos motores e hélice, e equipamentos de navegação / comunicação. |  |  |
| 17 | Cadernetas: Verificar as cadernetas (célula, motor e hélice) quanto aos registros de operação, manutenção e componentes controlados conforme RBHA/RBAC aplicável. [ IAC 3152]; e Registrar a VTI para emissão de CAARF, nas cadernetas de célula, motor e hélice, após o término da mesma, em local apropriado; |  |  |
| 18 | Laudos de Vistoria: Deverão ser preenchidos os laudos de Vistoria de Aeronave e de Exame de Estação, e a Ficha de Instrumentos e Equipamentos de Voo, conforme RBHA/RBAC Aplicável. |  |  |
| 19 | Relatório Final de Inspeção: Deverão ser apresentados, conforme aplicável, registros de testes e medições realizadas durante a produção da aeronave, tais como: Simetria e alinhamento, regulagem de deflexão das superfícies de comando, calibração de bússola, teste do sistema de combustível, montagem de hélice, teste do motor, teste do sistema elétrico / eletrônico, etc. |  |  |
| 20 | Itens TSO e recebidos de fabricantes aprovados: Verificar a existência, se aplicável, de Certificado de Liberação Autorizada (TAG) para os referidos itens. [RBAC 21.502]. |  |  |
|  | Parte III - Inspeção Física |  |  |
| 01 | Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção. [RBAC 45.11 /45.13] |  |  |
| 02 | Placa de marcas de matrícula: verificar a placa de aço inox com as marcas brasileiras, que deve estar localizada próximo à placa de identificação da aeronave. [RBAC 45.30] |  |  |
| 03 | Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |  |
| 04 | Placas internas e externas: verificar a existência de todas as placas de identificação das saídas de emergência, de instruções de abertura e fechamento das portas (carga e passageiros) e de instruções do sistema de abastecimento de combustível. [RBHA/RBAC 91.9 / 121.310 / 135.178] |  |  |
| 05 | Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação marcadas nos instrumentos estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). |  |  |
| 06 | Calibração da bússola magnética: verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus. [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |  |
| 07 | Equipamento instalado com marcação TSO: verificar conforme AC-20-110 FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). |  |  |
| 08 | Estado geral da aeronave: verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. NOTA: detalhar inspeção de acordo com RBHA/RBAC 43 “Apêndice D”. |  |  |
| 09 | Configuração interna: verificar conforme layout aprovado ou conforme manual de voo / operações; e verificar a configuração do painel de instrumentos conforme aprovação. |  |  |
| 10 | Check Operacional (caso o inspetor julgar necessário): verificar o bom funcionamento do grupo moto-propulsor; verificar e testar os sistemas de comunicação e de navegação; e verificar e testar qualquer outro sistema, equipamento ou instrumento instalado na aeronave. |  |  |
| 11 | Equipamentos de emergência: |  |  |
|  | Sistema de extinção e detecção de fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |  |
|  | Sistema de detecção de fumaça do lavatório. [RBAC 121.308]. |  |  |
|  | Máscaras contra fumaça (PBE) para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade. [RBAC 121.337]. |  |  |
|  | Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização. [RBHA/RBAC 91.211 / 121.3247 e 329 / 135.89 e 157]. |  |  |
|  | Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos. [RBHA/RBAC 91.509 e 513/ 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |  |
|  | Escorregadeiras e coletes salva-vidas, quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBAC 121.310, 339 e 340]. |  |  |
|  | Luzes de emergência internas/externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização. [RBAC 121.310 / 135.178]. |  |  |
|  | Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria. [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |  |
|  | Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.359/135.151]. |  |  |
|  | Flight Data Recorder: Substituição da bateria. [RBHA/RBAC 91.609/121.343 e 344/135.152]. |  |  |
|  | Unidades de Comunicação: Teste e calibração (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.225 / 121.349 / 135.165]. |  |  |
|  | Standby Altimeter: Teste e calibração (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.411/121.305 e 325/135.163]. |  |  |
|  | Air Data Computer - ADC: Teste e calibração (a cada 2 anos). |  |  |
|  | Transponder: teste e inspeção (a cada 2 anos). [RBHA/RBAC 91.215 e 413 / 121.345 / 135.143]. |  |  |
|  | Parte IV - Resultados |  |  |
| 01 | Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |  |
| 02 | Emissão do certificado:- após a correção de todas as pendências, elaborar, conferir e enviar para assinatura o certificado. Fechar (assinar e datar) a parte III do requerimento após a emissão do certificado. |  |  |
| 03 | Fechamento da vistoria no SVA em caso de aeronave usada. |  |  |

Recomendações e avaliação final do instrutor:

Instrutor:	___________________________________________

Nome e Assinatura

INSPAC em formação:	___________________________________________

Nome e Assinatura

Parecer do responsável pela missão:

LOCAL/DATA:

__________________________________________

Nome e Assinatura - Responsável pela missão

APROVADO:	_________________________________________

Nome e Assinatura - Gerente Responsável