| CAS CAVE/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO - VISTORIA ANV CAVE RBHA/RBAC |
| --- | --- |

Nome do INSPAC em formação/Credencial No:

Nome do Instrutor/Credencial No:

Empresa:

Aeronave:      Fabricante:      Modelo:      N/S:

Local:       Data:

1 – OBJETIVO: Esta CAS tem o objetivo fundamental instruir o INSPAC em formação sobre a realização de vistorias de aeronaves à luz do RBHA/RBAC 91 para a emissão de Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE).

2 – CONCEITOS DE INSTRUÇÃO – Todas as instruções serão avaliadas pelo instrutor e para cada item da instrução deverá ser emitido um conceito. Os conceitos estão assim definidos:

Deficiente (D),

Satisfatório (S),

Excelente (E) e

Não Avaliado (N/Av).

Na coluna referente ao conceito (C) deve ser colocado pelo instrutor o conceito atribuído ao item da instrução. Os conceitos D, E e N/Av devem ser justificados individualmente pelo instrutor. Nas recomendações, o instrutor deverá incluir seu parecer "favorável" ou "desfavorável" à conclusão da CAS.

3 – APLICABILIDADE – Quando não for possível a aplicabilidade do conteúdo de qualquer item desta CAS  no momento da vistoria, por razões da natureza específica dos seus objetivos, o assunto deverá ser enfocado pelo instrutor de forma teórica e instrutiva, buscando o entendimento e a compreensão do INSPAC em formação.

4 – NOVOS REQUISITOS DA REGULAMENTAÇÃO – Os requisitos modificados ou não-incluídos nesta CAS deverão ser inclusos pelo instrutor e tornarem-se objeto da referida instrução.

| CAS CAVE/NA | CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO - VISTORIA ANV CAVE RBHA/RBAC |
| --- | --- |
| Item | Assunto para Instrução | NA | C |
|  | Parte I – Aceitação da Solicitação |  |  |
| 01 | Requerimento: Deve constar da solicitação: |  |  |
|  | Definição dos propósitos do CAVE. [RBAC 21.193(a)]. |  |  |
|  | Lista das modificações de engenharia incorporadas no período de validade do CAVE anterior. |  |  |
|  | Configuração dos softwares que controlam os sistemas críticos da aeronave. |  |  |
|  | Lista de BS/DA incorporadas no período de validade do certificado anterior. |  |  |
|  | Desenhos atualizados de definição do interior da aeronave. |  |  |
|  | Propostas de limitações operacionais (POL). |  |  |
|  | Manual e registro de manutenção atualizados. |  |  |
|  | Manual de voo atualizado. |  |  |
|  | Sumário dos Ensaios em Voo e Solo executados no período do CAVE anterior. |  |  |
|  | Sumário de falhas, mau funcionamento e defeitos no período de validade do CAVE / anterior. |  |  |
|  | Apresentação do número de horas voadas e ciclos de aeronave, motores e Auxiliary Power Unit - APU. Para motor e APU identificar Part Number - PN e Serial Number - SN. |  |  |
|  | Parte II – Verificação Documental |  |  |
| 01 | Programa de Manutenção: Verificar se a aeronave está em dia com o programa de manutenção aplicável. |  |  |
| 02 | Componentes com tempo limite de vida: Uma lista atualizada com tempo de utilização disponível de todos os componentes com tempo limite de vidas pertencentes à aeronave, motor e hélice. |  |  |
| 03 | Equipamentos de emergência: Uma lista dos equipamentos de emergência. [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.]. |  |  |
| 04 | Prototype Operational Limitation devidamente atualizada. |  |  |
| 05 | Ficha de peso e balanceamento devidamente atualizada. |  |  |
| 06 | Manual de Voo ou de Operações devidamente atualizado. |  |  |
| 07 | Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |  |
|  | Parte III - Inspeção Física |  |  |
| 01 | Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção [RBAC 45.11 /45.13]. Verificar também a placa de aço inox com marcas brasileiras próximo à placa de identificação da aeronave [RBAC 45.30]. NOTA: Quando a aeronave for produzida somente com CT (RBAC 21 Subparte F), o número do COP não poderá estar estampado na placa de identificação. |  |  |
| 02 | Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23 e 45.29. NOTA: Verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |  |
| 03 | Placa: Verificar a existência de uma placa com a palavra “EXPERIMENTAL” próximo à porta de entrada [RBAC 45.17]. |  |  |
| 04 | Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). |  |  |
| 05 | Calibração da bússola magnética: Verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus [RBAC 25.1327 / 23.1327 / 27.1327 / 29.1327]. |  |  |
| 06 | Equipamento instalado com marcação Technical Standard Order – TSO: verificar conforme AC-20-110 da Federal Aviation Administration - FAA (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). Acessar as TSO na página da FAA na internet. |  |  |
| 07 | Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. |  |  |
| 08 | Equipamentos de emergência: |  |  |
|  | a) Sistema de extinção e detecção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBHA/RBAC 91.513 / 121.309 / 135.155]. |  |  |
|  | b) Sistema de detecção de fumaça do lavatório [RBAC 121.308]. |  |  |
|  | c) Máscaras contra fumaça Protective Breathing Equipment - PBE para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade [RBAC 121.337]. |  |  |
|  | d) Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização [RBHA/RBAC 91.211/121.327 e 329/135.89 e 157]. |  |  |
|  | e) Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos [RBHA/RBAC 91.509 e 513 / 121.309,310 e 339 / 135.176 e 178]. |  |  |
|  | f) Escorregadeiras e coletes salva vidas quanto à inspeção, testes e tempo limite [RBAC 121.310, 339 e 340]. |  |  |
|  | g) Luzes de emergência internas / externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização [RBAC 121.310 / 135.178]. |  |  |
|  | h) Emergency Localizer Transmitter - ELT: Data de vencimento da bateria [RBHA/RBAC 91.205 e 207 / 121.339 / 135.166]. |  |  |
|  | i) Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.359 / 135.151]. |  |  |
|  | j) Flight Data Recorder: Substituição da bateria [RBHA/RBAC 91.609 / 121.343 e 344 / 135.152]. |  |  |
|  | Parte IV - Resultados |  |  |
| 01 | Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. |  |  |
| 02 | Emissão do certificado: após a correção de todas as pendências, elaborar, conferir e enviar para assinatura o certificado. |  |  |

Recomendações e avaliação final do instrutor:

Instrutor:	___________________________________________

Nome e Assinatura

INSPAC em formação:	___________________________________________

Nome e Assinatura

Parecer do responsável pela missão:

LOCAL/DATA:

__________________________________________

Nome e Assinatura - Responsável pela missão

APROVADO:	_________________________________________

Nome e Assinatura - Gerente Responsável