|  | LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VOO EXPERIMENTAL – CAVE |
| --- | --- |
| Aeronave |
| Marcas | Modelo | Número de Série | Cat. Registro |
| Fabricante | Operador |
| PARTE A – Aceitação do Requerimento |
| Requerimento: Deve constar da solicitação: |  |
| Definição dos propósitos do CAVE. [RBAC 21.193(a)]. |  |
| Justificativas declaradas para Voos de Experiência [RBAC 21.193(d)(1), (2) e (3)]. |  |
| Lista das modificações de engenharia incorporadas no período de validade do CAVE anterior. |  |
| Configuração dos softwares que controlam os sistemas críticos da aeronave. |  |
| Lista de BS/DA incorporadas no período de validade do certificado anterior. |  |
| Desenhos atualizados de definição do interior da aeronave. |  |
| Propostas de limitações operacionais. |  |
| Manual e registro de manutenção atualizados. |  |
| Manual de voo atualizado. |  |
| Sumário dos Ensaios em Voo e Solo executados no período do CAVE anterior. |  |
| Sumário de falhas, mau funcionamento e defeitos no período de validade do CAVE anterior. |  |
| Apresentação do número de horas voadas e ciclos de aeronave, motores e Auxiliary Power Unit - APU. Para motor e APU identificar Part Number - PN e Serial Number – SN. |  |
| PARTE B – Verificação Documental |
| Programa de Manutenção: Verificar se a aeronave está em dia com o programa de manutenção aplicável, se aplicável. |  |
| Componentes com tempo limite de vida: Uma lista atualizada com tempo de utilização disponível de todos os componentes com tempo limite de vidas pertencentes à aeronave, motor e hélice. |  |
| Equipamentos de emergência: Uma lista dos equipamentos de emergência. [sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc.] |  |
| Prototype Operational Limitation devidamente atualizada (POL) |  |
| Ficha de peso e balanceamento devidamente atualizada. |  |
| Manual de Voo ou de Operações devidamente atualizado. |  |
| Layout aprovado: verificar o documento aprovado pela engenharia do requerente, referente à configuração de acomodação de passageiros ou posicionamentos dos equipamentos (instalados interna ou externamente) para teste/ensaio (Racks de FTI, lastros, etc.). |  |
| PARTE C – Inspeção Física |
| Placas de identificação da aeronave, motor ou hélice: quanto à instalação, legibilidade e as marcações de: fabricante, modelo e número de série em relação aos registros de manutenção [RBAC 45.11 /45.13]. Verificar também a placa de aço inox com marcas brasileiras próximo à placa de identificação da aeronave [RBAC 45.30-I]. NOTA: Quando a aeronave for produzida somente com CT (RBAC 21 Subparte F), o número do COP não poderá estar estampado na placa de identificação. |  |
| 2. Marcas de matrícula: verificar se estão em conformidade com o previsto nos RBAC 45.23-I e 45.29-I. NOTA: Verificar a correta identificação de chamada (marcas) no painel da aeronave. |  |
| 3. Placa: Verificar a existência do placar com a palavra “EXPERIMENTAL” próximo à porta de entrada principal [RBAC 45.23-I (b)]. |  |
| 4. Limitações operacionais da aeronave: verificar se as indicações de faixas de operação estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação da Aeronave (TCDS) ou POL. |  |
| 5. Calibração da bússola magnética: Verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. NOTA: Defasagem máxima de 10 graus [RBAC 25.1327 / 27.1327 / 29.1327 / 91.205]. |  |
| 6. Equipamento instalado com marcação Technical Standard Order – TSO: verificar os equipamentos instalados com marcação TSO (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). Nota: A Federal Aviation Administration – FAA disponibiliza o link https://drs.faa.gov/browse/doctypeDetails para essas verificações. Em alguns casos, o inspetor pode analisar a validade de Laudos ou FORMS dos respectivos componentes para uma melhor avaliação. |  |
| 7. Estado geral da aeronave: Verificar a aeronave, motores e hélices quanto à segurança e aeronavegabilidade. |  |
| 8. Equipamentos de emergência: |  |
| a) Extintores de incêndio portáteis, quanto à inspeção, testes e tempo limite. [RBAC 91.513]. |  |
| b) Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), quanto a teste, tempo limite e localização [RBAC 91.211]. Alguns tópicos importantes: - Verificar mostradores de pressão se estão dentro da faixa verde; - Estado geral e preservação de geradores químicos, garrafas de extinção de fogo dos motores e APU quanto à ausência de riscos ou danos aparentes; - Para verificação do sistema de geração química de oxigênio, pode ser solicitado o acionamento de queda das máscaras de emergência da cabine de passageiros (Nota: esta ação deve ser previamente acordada com o requerente). |  |
| c) Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos [RBAC 91.513]. |  |
| d) Coletes salva vidas quanto à inspeção, testes e tempo limite. |  |
| e) Luzes de emergência internas / externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto a teste funcional e localização. |  |
| f) Emergency Localizer Transmitter - ELT: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.205 e 207(c) e (d)] |  |
| g) Cockpit Voice Recorder: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.409]. |  |
| h) Flight Data Recorder: Condições gerais e Inspeções periódicas [RBAC 91.409]. |  |
| PARTE D – Finalização |
| Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 (Relatório de Inspeção) e analisadas quanto à segurança e aeronavegabilidade, antes da liberação para o voo. Itens pendentes: Todas as pendências da vistoria deverão ser registradas no formulário F-300-10 (Relatório de Inspeção) NOTA: Todos os itens serão analisados pela ANAC quanto à segurança e requisitos (Item classe I), antes da liberação para o voo. |  |
| Local | Data |
| Nome, SIAPE ou credencial e assinatura do Inspetor/PC: | Nome, SIAPE ou credencial e assinatura do Inspetor/PC: |

LEGENDA:     OK – SATISFATÓRIO      NA – NÃO APLICÁVEL       NC – NÃO CONFORME