| F-100-82-3 | VERIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE BALÕES DE AR QUENTE - EXPERIMENTAL |
| --- | --- |

| 2. AERONAVE |
| --- |
| FABRICANTE/ CONSTRUTOR | MODELO | N° DE SÉRIE | CME N° | MATRÍCULA |

3. REQUERENTE (nome, endereço e telefone)

4. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

4.1 Assinalar com “X” a opção correspondente a “OK”, “NA” (não aplicável), ou “I” (insatisfatória);

4.2 Rubricar todas as folhas, datar e assinar na Seção 11.

| 5. INSPEÇÃO |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 5.1 ENVELOPE |
| 5.1.1 Tecido, quanto a: | OK | NA | I |
| - furos |  |  |  |
| - rasgos |  |  |  |
| - abrasão |  |  |  |
| - porosidade |  |  |  |
| - resistência |  |  |  |
| 5.1.2 Fitas de cargas horizontais e verticais, quanto a: | OK | NA | I |
| - condições das costuras |  |  |  |
| - danos causados por atritos |  |  |  |
| - danos causados por calor |  |  |  |
| - outros tipos de danos |  |  |  |
| 5.1.3 Pára-quedas, quanto a: | OK | NA | I |
| - condição geral |  |  |  |
| 5.1.3.1 Cordas, quanto a: | OK | NA | I |
| - desgastes |  |  |  |
| - danos causados por queima |  |  |  |
| - fixações pára-quedas-balão |  |  |  |
| - fixações e liberdade de movimento das roldanas |  |  |  |
| 5.1.3.2 Cordas centralizadas, quanto a: | OK | NA | I |
| - fixações pára-quedas-balão |  |  |  |
| - encolhimento |  |  |  |
| - danos causados por queima |  |  |  |
| - desgastes |  |  |  |
| 5.1.4 Abertura superior (Rip Panel) |  |  |  |
| 5.1.4.1 Fitas de velcro, quanto a: | OK | NA | I |
| - aparência |  |  |  |
| - performance |  |  |  |
| - comprimento das fitas de carga livre |  |  |  |
| - danos causados por queima |  |  |  |
| - desgastes |  |  |  |
| - fixações das roldanas |  |  |  |
| - sistema de trava |  |  |  |
| 5.1.5 Sistemas de saída de ar (Vent) |  |  |  |
| 5.1.5.1 Cordas, quanto a: | OK | NA | I |
| - liberdade de operação |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |
| 5.1.5.2 Painel, fitas e elástico, quanto a: | OK | NA | I |
| - danos em geral |  |  |  |
| 5.1.6 Termômetro, quanto a: | OK | NA | I |
| -localização correta |  |  |  |
| - temperatura (se excedeu a temperatura prevista pelo fabricante) |  |  |  |

| 5.2 CABOS DE AÇO |
| --- |
|  | OK | NA | I |
| - danos causados por calor |  |  |  |
| - abrasão |  |  |  |
| - corrosão |  |  |  |
| 5.3 QUEIMADOR E SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL |
| 5.3.1 Unidade de aço inoxidável do queimador, quanto a: | OK | NA | I |
| - estado das soldas |  |  |  |
| - trinca, rachaduras, falhas |  |  |  |
| - mossas, amassamentos |  |  |  |
| - fixações |  |  |  |
| - qualquer dano externo visível |  |  |  |
| 5.3.2 Teste de funcionamento do queimador, verifique quanto a: | OK | NA | I |
| - funcionamento com cada cilindro |  |  |  |
| - pressão normal de operação |  |  |  |
| - funcionamento das válvulas de escape |  |  |  |
| - conexões dos cilindros |  |  |  |
| - válvulas dos cilindros |  |  |  |
| - auto-vedação das válvulas dos cilindros |  |  |  |
| 5.4 MANGUEIRAS |
|  | OK | NA | I |
| - desgastes |  |  |  |
| - cortes |  |  |  |
| - dobras excessivas |  |  |  |
| - fixações nas extremidades |  |  |  |
| 5.5 CILINDROS |
|  | OK | NA | I |
| - aparência |  |  |  |
| - funcionamento |  |  |  |
| - fixações |  |  |  |
| 5.6 CESTO E SUSPENSÃO |
| 5.6.1 Cabos do cesto, quanto a: | OK | NA | I |
| - danos externos visíveis |  |  |  |
| 5.6.2 Mosquetões, quanto a: | OK | NA | I |
| - ausência de distorções |  |  |  |
| - lubrificação das articulações |  |  |  |
| 5.6.3 Fivelas: | OK | NA | I |
| - inspeção visual |  |  |  |
| 5.6.4 Cesto, quanto a: | OK | NA | I |
| - sérios danos |  |  |  |
| - desgastes |  |  |  |
| - fungos |  |  |  |
| 5.6.5 Cintos de fixação dos cilindros: | OK | NA | I |
| - desgastes |  |  |  |
| - danos em geral |  |  |  |
| 5.7 EQUIPAMENTOS, quanto à existência de: |
|  | OK | NA | I |
| - extintor de incêndio com carga em dia |  |  |  |

| 6. INSTRUMENTOS |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 6.1 Instrumentos quanto a existência, aferição e marcação das faixas de operação: |
|  | OK | NA | I |
| - altímetro |  |  |  |
| - liquidômetro |  |  |  |
| - termômetro |  |  |  |
| - variômetro |  |  |  |

| 7. MARCAS E PLACARES |
| --- |
| ITENS A INSPECIONAR (ONDE FOR APLICÁVEL) | SITUAÇÃO |
| 7.1 Quanto à existência, em local bem à vista do piloto, dos seguintes placares: |
|  | OK | NA | I |
| - limites de velocidades e de pesos |  |  |  |
| - "não fume" |  |  |  |
| - identificação dos comandos |  |  |  |
| - matrícula da aeronave |  |  |  |
| - “Esta aeronave não satisfaz aos requisitos de aeronavegabilidade. Vôo por conta e risco próprios, sendo proibida a sua exploração comercial." |  |  |  |
| - plaqueta metálica especificando: fabricante/construtor, n° de série, modelo, ano de fabricação da aeronave e marcas de matrícula |  |  |  |
| - em ambos os lados da fuselagem, na altura da cabine do piloto, da palavra "EXPERIMENTAL", em letras de forma de 5 a 15 cm de altura |  |  |  |

| 8. DOCUMENTAÇÃO |
| --- |
|  | SITUAÇÃO |
|  | SIM | NÃO |
| - manual de voo/operação |  |  |
| - manual de manutenção e serviço |  |  |
| - apólice de seguro aeronáutico válido (RETA) coberturas 3 e 4 (danos a pessoas e bens no solo e danos por colisão ou abalroamento) |  |  |
| - Certificado de Marca Experimental (CME) válido |  |  |
| - Certificado de Autorização de Vôo Experimental (CAVE) válido |  |  |
| - ficha de pesagem |  |  |

| 9. MODIFICAÇÕES E/OU OCORRÊNCIAS ANORMAIS |
| --- |
| Tipo (assinalar com “X” e descrever em 9.1) |
| 1. Modificações | 4. Pouso Forçado |
| 2. Incidente | 5. Acidente |
| 3. N/A | 6. Reparos |
| 9.1 DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS |
| 9.2 AÇÕES CORRETIVAS TOMADAS |

| 10. CONTROLE DE OPERAÇÃO |
| --- |
| DESCRIÇÃO | Total Anterior (último CVA) | Total no Período (até / / ) | Total Acumulado |
| Horas |  |  |  |
| Pousos |  |  |  |

| 11. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES, QUE APROVAM OU NÃO APROVAM A AERONAVE INSPECIONADA PARA VOO: |
| --- |
| Nome Legível: |
| Local da Inspeção |  | Data |
| Qualificação | Assinatura |